REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES

# CAPITULO I

Restricciones al dominio privado y zonas de aplicación

ARTICULO 1º.- 	En uso del poder de policía que legalmente compete a la Municipalidad, con referencia a las condiciones mínimas de seguridad, salubridad e higiene que deben reunir todos los inmuebles, edificados o no en pro del interés general de la población, se establecen el presente Reglamento, las restricciones al dominio privado que deberán cumplir los propietarios así como todos los que intervengan en la construcción de edificios nuevos, o en la ampliación, modificación, refacción, introducción de mejoras o demolición de edificios existentes.-

Estas restricciones son de aplicación en todo el ámbito del Ejido Municipal, tanto para propiedades de interés público como privados.-

CAPITULO II

Solicitud de permisos y aprobación de planos

ARTICULO 2º.-	Toda persona que desee construir edificios nuevos, o ampliar, modificar, refaccionar o demoler los ya construidos, hacer excavaciones para sótanos o pozos, o realizar otros trabajos de índole y efectos similares dentro del Ejido Municipal, deberá previamente solicitar el permiso correspondiente declarando los trabajos que proyecta realizar, e indicando y acompañando la documentación técnica que se especifica en el presente Reglamento.-

ARTICULO 3º.-	A los efectos indicados en el artículo anterior se tendrán en cuenta las siguientes normas;

a) No se requiere permiso previo, siempre que para su ejecución no sea necesario ocupar la vía pública con andamios, vallas provisorias o depósitos de materiales, para los siguientes trabajos, por vía de ejemplo:

- Pinturas en general.

-Reposición de vidrios.

-Reposición de carpinterías ( madera o herrería).

-Limpieza general.

b) Se requiere permiso con la firma del propietario, y sin presentación de planos para los siguientes trabajos, por vía de ejemplo; Cercos al frente o de cerramiento medianero; construcción o refacción de cordones y veredas en la vía pública; colocación de cielorrasos en locales existentes. Colocación o cambio de revestimientos, zócalos y solados; revoques interiores o exteriores; colocación de toldos en la vía pública;

c) Para toda construcción de edificios nuevos, ampliación, modificación, refacción o demolición parcial o total de los existentes, a la solicitud de permiso correspondiente se agregará la siguiente documentación técnica, firmada por PROFESIONAL matriculado en el Registro respectivo:

1º) Presupuesto de obras por triplicado;

2º) Plano original en tela y cuatro copias heliográficas donde figuren: Planta general en escala 1:100; Cortes y fachadas en escala 1:50 o 1:75; Planta de techos y estructura, carpintería, planta general de Obras Sanitarias con sus colores convencionales y de acuerdo a las reglamentaciones en esa Repartición; Planta de la Instalación eléctrica, con determinación de red y circuitos en escala 1:100; planilla de cálculos de estructura resistente y sus detalles constructivos; planilla de locales, iluminación, ventilación carpintería y todo otro detalle que fuera necesario para su cabal interpretación a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

En los planos de ampliación, modificación, refacción o demolición parcial se podrá prescindir de representar la parte de la instalación eléctrica que quede sin modificar, y la estructura existente, siempre que ésta no resulte comprometida con las nuevas realizaciones.-

d) Para obras realizadas conforme a planes nacionales o provinciales para la construcción de viviendas, se presentarán tres carpetas de obra habilitadas al efecto por el organismo crediticio nacional o provincial.-

Concluida la obra y adjudicadas las viviendas, cada propietario deberá documentar su propia vivienda mediante la presentación del plano de documentación correspondiente.-

ARTICULO 4º.-	Los planos podrán realizarse en láminas de cualquier tamaño, pero deberán plegarse en 0,19m. x 0,31m. con una pestaña de 0,04m. x 0,31m. para su encarpetado.-

En el frente de los planos así plegados, se incluirá una carátula realizada según modelo adjunto y las siguientes especificaciones:

1) Indicar tipo de obra ( construcción, refacción, ampliación) y tipo de uso previsto ( vivienda particular, comercio, industria, etc.).

Por ejemplo: “ Construcción de vivienda particular”, “ Ampliación de local comercial”, etc.

2) Por ejemplo: “por administración”, “por contrato único”, etc.

3) Indicar nombres y apellidos completos.-

4) Nombre del barrio, según nomenclatura oficial.-

5) Número correlativo de cada plano distinto.-

6) Indicar el contenido del plano correspondiente. Por ejemplo: “plantas, cortes y fachadas”, “planos y planillas de estructuras”, etc.

7) Indicar: Escala, nombre de las calles perimetrales, medidas de la parcela, distancia al esquinero más próximo, y número de manzana. Consignar otros detalles que sean de interés.- ( ancho de la calle frente al Lote a edificar).-

La flecha indicadora de la dirección Norte, deberá dirigirse siempre hacia el ángulo superior derecho.-

8) Indicar la zona a que corresponde el predio según Código Urbanístico.

9) Consignar el F.O.S. de la edificación final ( art. 4º Código Urbanístico).-

10) Consignar el F.O.T. de la edificación final ( art. 4º del Código Urbanístico).-

11) Consignar las superficies detalladas. Pueden agruparse las de pisos iguales.-

ARTICULO 5º.-	En los planos deberá consignarse el destino y dimensiones de los espacios cubiertos, semicubiertos y descubiertos, espesor y altura de los muros, niveles con respecto a la vereda sobre la línea de frente, escala de cada uno de los planos y detalles, y todo otro detalle que sea necesario para verificar el cumplimiento de las normas vigentes.-

ARTICULO 6º.-	En el original de los planos se indicará en rojo las partes nuevas a construirse; en negro las edificaciones existentes o a documentar, y en amarillo las existentes que deben ser demolidas, utilizándose para ello el rayado convencional siguiente que identificará el color en las copias:

a) Sin rayado: edificación nueva.-

b) Longitudinal: edificación existente.-

c) Transversal: edificación  a demoler.-

d) Oblicuo a 45º: edificación a documentar.-

ARTICULO 7º.- Los planos que a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos no se ajusten al Presente Reglamento o que deban ser objeto de modificaciones en sus estructuras o distribución o en calidad de los materiales a utilizarse, serán devueltos al profesional con las observaciones necesarias, quién estará obligado a corregirlos y volverlos a presentar dentro de los plazos que en cada caso se establezcan.-

La secretaría de Obras y Servicios Públicos se reservará una de las copias con las observaciones como antecedente.-

ARTICULO 8º.-	Una vez aprobados los planos y planillas no podrán introducir modificaciones que afecten la estructura y aspecto funcional de la vivienda, sin previo permiso que se solicitará por escrito, supeditado a la presentación posterior de planos conforme a obra y al pago de los derechos que resulten por reajuste de la planilla de obra sin cuyo requisito no se extenderá el certificado de “Inspección final”.-

Se entiende por plano conforme a obra, aquel en el cual se consigna todas las modificaciones introducidas en las obras durante su ejecución, más aquellas que fueron construidas según proyecto primitivo.-

Por tal circunstancia se considera que este plano, invalida al inmediato anterior presentado para la iniciación de la obra, debiendo contener todos los elementos que conforman una presentación de norma.-

Se admitirá la no presentación del plano conforme a obra cuando las variaciones en las medidas de algún local del proyecto no sobrepasen el 10 % de su valor y no afecte la estructura resistente.-

En caso de ampliaciones en obras en construcción, que afecten la estructura resistente, o aumente la superficie cubierta en 10 % deberán presentarse los planos correspondientes antes de su ejecución.-

ARTICULO 9º.-	La Secretaría de Obras Y Servicios Públicos efectuará la liquidación de los derechos que correspondan abonar por aprobación de los planos o inspección de las obras, fijando los valores en base a los presupuestos que para cada obra presentarán los profesionales, a cuyo efecto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos establecerá los valores de los ítems, de acuerdo a los porcentajes que determine la Ordenanza Impositiva anual, los cuales serán abonados en la División de Rentas Municipal, una vez hecho efectivo los mismos, se devolverá al constructor o al propietario, dos de las planillas de Obras y dos heliográficas de los planos presentados y una copia de la Resolución por la cual se le acuerda el permiso correspondiente.-

Si el interesado lo deseare, podrá agregar para su aprobación una o más copias de las que fija el Art. 3º Inc. c) Apartado 2º de los planos de obra, que deberán ser estampillados con el valor que fije la Ordenanza General Impositiva vigente.-

ARTICULO 10º.-Los edificios de propiedad fiscal, sean del Estado Nacional o Provincial, estarán igualmente sujetos a la presentación de planos y solicitud del permiso correspondiente en un todo de acuerdo con las exigencias del presente reglamento y tributarán los Derechos de Construcción correspondientes.-

CAPITULO III

CADUCIDAD DE PERMISOS

ARTICULO 11º.- Se considerará caduco todo permiso de construcción concedido cuyos trabajos no se hayan comenzado a partir de los ciento ochenta ( 180) días contados a partir de la fecha de la resolución respectiva.-

ARTICULO 12º.- Si una obra estuviera suspendida en su ejecución durante un término mayor de ciento ochenta ( 180) días la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, previa inspección y dejando constancia del estado en que se encuentra la misma dispondrá el archivo del expediente respectivo.-

ARTICULO 13º.- Los artículos 11 y 12 serán de aplicación cuando el interesado no justifique debidamente por escrito y dentro del término establecido las causas que le impiden comenzar o continuar su trabajo y que a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sean atendibles. Tal circunstancia será notificada al Profesional y propietario.-

ARTICULO 14º.- Si por las causas anotadas en los artículos 11 y 12 se hubiera dispuesto el archivo de un expediente y el interesado quisiera dar comienzo o continuar los trabajos suspendidos deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitando la actualización del expediente respectivo.-

ARTICULO 15º.- En el supuesto anterior, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos establecerá el monto de los trabajos que faltan ejecutar y sobre dicho valor se abonará nuevamente los derechos de construcción respectivos.-

ARTICULO 16º.- Cuando se desista por escrito de la iniciación de la obra, dentro del plazo establecido en el Art. 11, se podrá solicitar la devolución de un 60% de los derechos abonados, quedando el 40% restante a beneficio de la Municipalidad en concepto de gastos de tramitación y aprobación de planos.-

Si no hubiera comunicación por escrito de desistimiento dentro del plazo indicado, los derechos abonados quedarán íntegramente a beneficio de la Municipalidad. No están comprendidos en este artículo las obras ya comenzadas.-

CAPITULO IV

Inscripción de Profesionales

ARTICULO 17º.- Los profesionales que deban tramitar asuntos relacionados con la construcción, ampliación o refacción de edificios cualquiera sea su destino e importancia, deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional y en el Registro que a tal efecto llevará la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y en el cual se asentarán todos los datos y antecedentes necesarios debiendo obligatoriamente fijar domicilio legal en la Ciudad de Formosa, sin cuyos requisitos no se dará curso a ningún expediente.-

ARTICULO 18º.- A los efectos pertinentes, los Profesionales estarán clasificados en las siguientes categorías:

a) CATEGORÍA PROFESIONAL Incluirá a los egresados con título habilitante de Universidades Nacionales y de Universidades extranjeras que hayan revalidado o habilitado su diploma en el país.-

b) CATEGORÍA ESPECIAL: Incluirá los diplomados en las Escuelas Industriales de la Nación con el título de Técnicos Constructores y/o Maestros Mayores de Obras, los egresados de Institutos similares con títulos habilitantes de igual nivel y a todos los constructores a quienes se hayan matriculado hasta la fecha en esta categoría.-

c) PRIMERA CATEGORÍA: Incluirá a todos los Constructores a quienes se haya matriculado hasta la fecha en esta categoría.-

d) SEGUNDA CATEGORÍA: Incluirá a todos los constructores a quienes se haya matriculado hasta la fecha en esta categoría.-

ARTICULO 19º.- A partir de la fecha queda expresamente prohibida toda inscripción en el Registro de Profesionales que no se ajuste a lo indicado en el artículo diecisiete; y en caso de ser concedido, en cualquier momento podrá ser declarada nula sin perjuicio de las responsabilidades legales en que puedan incurrir los responsables de la misma.-

CAPITULO V

Responsabilidades de los Profesionales

ARTICULO 20º.- Los planos y documentación técnica que se presenten para su aprobación deberán llevar la firma de uno o más profesionales quienes serán los únicos responsables según su ámbito de incumbencia, ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, del exacto cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, del pago de las multas que les corresponda por infracciones al mismo, y del pedido de inspecciones que se establecen en él.-

ARTICULO 21º.- De acuerdo a su categoría, los constructores estarán habilitados para efectuar, bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes trabajos:

Categoría Profesional: Podrán proyectar, calcular, dirigir o construir todo tipo de obra. Igualmente, estarán habilitados para tramitar y firmar todo asunto relacionado con las instalaciones electromecánicas.-

Categoría Especial: Podrán proyectar, calcular, dirigir o construir obras compuestas de planta baja, 2 plantas altas y en el 3º piso locales auxiliares de no más de 25 m2 de superficie cubierta.-

Primera Categoría: Podrán proyectar, calcular, dirigir o construir cualquier tipo de obra compuestas de planta baja y dependencias de entrepisos con excepción de los matriculados al 18/5/62 en esta categoría que podrán ejecutar las obras expresadas para Categoría Especial.-

Segunda Categoría: Podrán proyectar, dirigir, construir cualquier tipo de obra compuesta exclusivamente de planta baja, excepto los matriculados en esta categoría al 18/5/62 que podrán ejecutar construcciones en mampostería compuesta de planta baja y una planta alta, siempre que no entren en cálculos de resistencia de estructura de una cierta importancia a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 22º.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrán exigir, cuando a su juicio la importancia de la obra o la naturaleza de su estructura así lo requieran, la firma de un Profesional de categoría superior, que se constituirá en responsable, desde el punto de vista técnico, de los trabajos.-

ARTICULO 23º.- Los propietarios y profesionales por el solo hecho de estar comprendidos en los alcances de este Reglamento deben conocer las condiciones que se exigen en él y quedan sujeto a las responsabilidades que se deriven de su aplicación, además los profesionales tienen igualmente la obligación de concurrir a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos cuando fueran citados y atender personalmente todos los asuntos que requieran su concurso, pudiendo delegar en terceros únicamente la realización de diligencias o gestiones relativas al trámite administrativo, para lo cual otorgarán a los mismos una carta poder que será registrada en su legajo personal.-

ARTICULO 24º.- El o los profesionales firmantes de los planos deberán tener a su cargo la ejecución y/o dirección de los trabajos hasta su total terminación y serán los únicos responsables ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de todo cuanto en la obra ocurra dentro de sus respectivas áreas; de los perjuicios causados a terceros y de la observancia del presente Reglamento, hasta la aprobación de la inspección final.-

ARTICULO 25º.- La Municipalidad a pedido de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá aplicar a los constructores matriculados multas por infracción al presente Reglamento cuyos montos se fijarán en el Código Tarifario y de acuerdo a la gravedad de la misma, en atención al daño que se pudiera derivar y a los antecedentes personales y profesionales del infractor. A este efecto se agregará al legajo personal copia de la resolución pertinente”.-

ARTICULO 26º.- Las multas aplicadas deberán ser abonadas dentro del plazo de 10 (diez) días de notificado  y su falta de cumplimiento autorizará automáticamente, a la Municipalidad, a paralizar la obra y a suspender la recepción de nuevos planos firmados por el infractor, hasta tanto éste regularice su situación ante la Comuna”.-

ARTICULO 27º.- Los profesionales firmantes de los planos o los propietarios, según corresponda, se harán pasibles de sanciones cuando incurran en las siguientes infracciones:

a) Multas, de acuerdo a los montos que fije el Código Tarifario.

1.- Por iniciar la obra sin permiso municipal.-

2.- Por no solicitar línea y nivel.-

3.- Por falta de cartel de obra.-

4.- Por falta de vallas protectoras.-

5.- Por ocupación indebida de la vereda.-

6.- Por no solicitar  inspección de cimientos.-

b) Suspensión, por 30 (treinta) días:

1.- Cuando no se haga efectivo el pago de una multa, dentro de los 10 (diez) días de aplicada.-

2.- Cuando la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ordenara la suspensión de una obra y dicha orden no fuera acatada.-

3.- Por haberse hecho pasible de 3 (tres) infracciones de un mismo tipo de las especificadas en el inc. a) dentro de los 180 (ciento ochenta) días corridos.-

4.- Por no concurrir a las citaciones de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

c) Suspensión, por 60 (sesenta) días:

1.- Cuando presenten planos o planillas con datos falseados.-

2.- Cuando corresponda reiterar una suspensión de 30 ( treinta) días dentro de los 360 ( trescientos sesenta) días corridos de aplicada la primera.-

d) Suspensiones mayores o definitivas:

La Secretaría de obras y Servicios Públicos podrá aplicar suspensiones de 90 ( noventa), 180 (ciento ochenta), 360 ( trescientos sesenta) días  o definitivas, previo sumario, cuando se constataren infracciones, deficiencias, negligencia o vicios ocultos en las obras a cargo de profesional matriculado.-

ARTICULO 28º.- La suspensión en el uso de la firma aplicada a un profesional no significa por parte de la Municipalidad la renuncia a hacer efectiva las demás responsabilidades por vía legal correspondiente.-

ARTICULO 29º.- En la resolución que determine la suspensión en el uso de la firma se dejará constancia si, de acuerdo a la gravedad de las causas, ello significará la paralización de todos los permisos de construcción ya concedidos o si se limita a la prohibición de solicitar nuevos permisos mientras ella subsista.-

ARTICULO 30º.- Si la Suspensión implicara la paralización de las obras en ejecución, la Municipalidad comunicará esta circunstancia a los propietarios afectados y al Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura por escrito y dentro de las 48 horas de producida, indicando las causas que la motivaron y su término. Los propietarios a su vez comunicarán a la Municipalidad el nuevo Profesional que propone para continuar los trabajos, quien manifestará la aceptación, debiendo quedar mientras tanto paralizadas las obras.-

ARTICULO 31º.- Durante la construcción de una obra el propietario podrá cambiar de profesional:

a) por simple acuerdo a la parte mediante la presentación de una nota firmada por el mismo Profesional que cesa y el nuevo.-

b) Cuando no haya acuerdo de partes, deberá presentar constancia del Consejo Profesional en la que se autorice el cambio.-

ARTICULO 32º.- El profesional podrá con las mismas exigencias del artículo anterior, desligarse de la ejecución de una obra, previa aprobación por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de que en la misma no existen deficiencias técnicas ni infracciones al Presente Reglamento imputables al mismo. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos ordenará al propietario la paralización inmediata de los trabajos, hasta tanto sea aceptado el nuevo profesional que se hará cargo de la obra.-

ARTICULO 33º.- Todo edificio en construcción o refacción estará bajo vigilancia e inspección de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la cuál tendrá facultades para ordenar la paralización de los trabajos cuando comprobara que los mismos no se ajustan a los planos y planillas aprobados o que su deficiente ejecución afecte la seguridad de terceros.-

ARTICULO 34º.- Los propietarios, profesionales, ocupantes o responsables, deberán permitir el acceso a cualquier edificio o terreno en que se realizan trabajos de construcción, refacción o ampliación, a todo funcionario de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que acredite su condición de tal mediante credencial otorgada por la autoridad competente, para verificar si se ha solicitado el permiso respectivo y si los trabajos se ajusta a la documentación aprobada.En su defecto, el Inspector labrará un acta de la negativa con el testimonio de un funcionario policial o de testigos hábiles la cual elevará de inmediato para adoptar las medidas que correspondan.-

ARTICULO 35º.- Cada vez que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos lo considere necesario, podrá exigir que el Constructor de una obra se haga presente en la misma, a cuyos efectos deberá ser notificado por cédula con anticipación no menor de 48 horas, fijando lugar, día y hora de citación. Se admitirá una tolerancia de un cuarto de hora para ambas partes, para el cumplimiento de la misma.-

ARTICULO 36º.- Durante la construcción de toda obra o refacción, el Director Técnico firmante de los planos deberá solicitar las siguientes inspecciones que la Secretaría de Obras y servicios Públicos deberá verificar dentro de los plazos que se fijen para las mismas.-

a) Cimientos, una vez excavadas las zanjas y colocadas las armaduras resistentes, si la estructura de cimiento aprobado así lo requiere, debiendo verificarse dentro de los (2) días hábiles de solicitada. Esta inspección establecerá el comienzo de la obra.-

b) Final: Una vez terminados totalmente los trabajos y colocadas las chapas de numeración domiciliaria, cuya numeración determinará la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, debiendo verificarse dentro de los tres (3) días hábiles de solicitada.-

Previa comprobación que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a los planos y planillas de obras aprobadas, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos procederá a conceder la habilitación correspondiente.-

ARTICULO 37º.- No podrá solicitarse la inspección final de una obra sin que se haya sido terminada, salvo en caso de que se dejara expresa constancia que la misma se da por finalizada en el estado en que se encuentra, en cuyo caso se notificará al propietario que cuando deseare proseguirla, deberá solicitar un nuevo permiso con todos los requisitos exigidos en el presente Reglamento, en este caso se extenderá un certificado de habilitación parcial, si correspondiere.-

ARTICULO 38º.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos procederá a efectuar de oficio, por conducto de la Inspección de obra, la verificación de las distintas etapas de la Construcción, mediante el parte de inspección, que se agregará al expediente.-

ARTICULO 39º.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá ordenar la inmediata paralización de todo trabajo que se inicie sin haber solicitado previamente el permiso correspondiente o que teniéndolo no se lleve de acuerdo con la documentación aprobada, con el presente Reglamento o con las reglas del arte. Si no se acatara dicha orden, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para lograr su cumplimiento.-

ARTICULO 40º.- Cuando los inspectores municipales tengan la presunción fundada de existencia de vicios ocultos en las obras, podrán exigir su descubrimiento o pruebas técnicas de rigor, para realizar la verificación correspondiente.-

ARTICULO 41º.- Los planos y planillas reglamentarias deberán encontrarse en la obra hasta su terminación.- Cuando se trate de reparaciones o trabajos que por su índole, no requieran la presentación de planos, se deberá tener en obra el recibo de pago de los derechos.-

ARTICULO 42º.- Una vez iniciado un expediente de edificación, y antes de ser otorgado el permiso, se podrán ejecutar los siguientes trabajos preparatorios: Replanteo, preparación de armaduras, colocación de atajos en veredas y reconstrucción de muros divisorios. Para dichos trabajos servirá de comprobante, la tarjeta de entrada del expediente.-

ARTICULO 43º.- En todas las obras durante las horas de trabajos habrá un capataz, o en su defecto, una persona representante del constructor, instalador o propietario, según corresponda.-

CAPITULO VI

Obras o Edificios en estado de peligro

ARTICULO 44º.- La Secretaría de obras y Servicios Públicos podrá declarar en estado de peligro a un edificio existente o en construcción, cuando sus muros o estructuras se encuentren comprendidos en los siguientes casos:

a) Cuando un muro presente grietas graves de dislocamiento o desplazamiento.-

b) Cuando haya un escurrimiento apreciable de una parte del muro sobre la inferior.-

c) Cuando se observen en las cubiertas, voladizos, elementos de la estructura resistente, etc., grietas, desplazamientos, flechas pronunciadas u otra anormalidad de importancia.-

d) Cuando a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se observe cualquier otra anormalidad, no contemplada precedentemente, y que igualmente ofrezca peligro de derrumbe.-

ARTICULO 45º.-  Cuando un edificio o parte del mismo fuera declarado en “estado de peligro”, se notificará de ello al propietario o constructor señalándosele los trabajos que debe realizar y fijando el plazo de ejecución de los mismos.Cuando el propietario no habitase en la misma casa, estuviera ausente de la localidad, se ignorase su domicilio o si se tratara de una casa desocupada, se hará la publicación en un diario local por (5) cinco días corridos, siendo los gastos originados a cuenta del propietario, del profesional, o del responsable que corresponda. Si se trata de un edificio de propiedad fiscal se oficiará a la autoridad competente por la vía jerárquica que corresponda. En el caso de casa alquilada se notificará del estado de peligro a los inquilinos.-

ARTICULO 46º.- Vencido el plazo acordado sin que los trabajos hayan tenido principio de ejecución, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos procederá a efectuarlos en la forma que considere más conveniente, si fuera necesario con el auxilio de la fuerza pública, siendo todos los gastos directos o indirectos que se ocasionen por cuenta del propietario, del profesional o del responsable que corresponda.-

Realizados los trabajos, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos remitirá un detalle de los gastos ocasionados al Apoderado Municipal para su cobro por vía ejecutiva.-

ARTICULO 47º.- Cuando el peligro de derrumbe de un edificio o parte del mismo sea inminente, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá ordenar, sin más trámite, su inmediato apuntalamiento y si ello no fuera suficiente, su demolición.-

Los trabajos serán realizados con personal municipal y por cuenta del propietario, profesional o responsable, a cuyo efecto se solicitará la presencia de un oficial de justicia, labrándose un acta que suscribirán conjuntamente con este funcionario el Secretario de Obras y Servicios Públicos o quién lo reemplace, en la cual dejará constancia del estado en que se encuentra el edificio u obra en construcción y que determina su demolición. Si fuera posible se agregarán fotografías que puedan servir como elementos de juicio.-

ARTICULO 48.- Los apuntalamientos que deban efectuarse como medida de emergencia serán consideradas solamente como provisorios y deberán retirarse una vez realizados los trabajos que corresponda, dentro de los plazos que fije la Secretaría de Obras y Servicios Públicos los hará ejecutar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46.-

ARTICULO 49.- En caso de disconformidad por parte del propietario o profesional responsable de la obra, respecto a la notificación de una orden de demolición o ejecución de trabajos de refacción, el propietario o profesional interviniente tendrán derecho a exigir dentro de los 3 (tres) días de notificados una nueva inspección, la cual se efectuará conjuntamente, por el afectado y a su costa. En caso de discrepancia se dará intervención al Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, cuyo dictámen será definitivo.

CAPITULO VII

Ocupación de la vía pública

ARTICULO 50º.- Es obligatoria la colocación en la vereda de una valla provisoria en toda la extensión del frente, previo la ejecución de cualquier trabajo que por su índole sea peligroso o signifique un obstáculo para el trayecto del público o vehículos.-

ARTICULO 51º.- Las vallas deberán ser construídas con tablas, chapas o alambre tejido, con una altura mínima de 1,50m. (un metro con cincuenta centímetros). Cuando hubiere andamios, éstos quedarán siempre dentro del vallado. En general podrá ser ocupada hasta (3/4) partes del ancho de las veredas como máximo, incluído el parterre, siempre que quede libre un ancho no inferior a un (1) metro.- En caso de ser este último imposible, se creará un camino peatonal de 0,60m. de ancho sobre la calzada, con condiciones de seguridad que quedarán a juicio de la Secretaría de obras y Servicios Públicos. Las puertas de acceso que se coloquen deberán abrir hacia el interior y estarán provistas de los medios necesarios para cerrarlas debidamente.-

ARTICULO 52º.- En casos excepcionales y a solicitud escrita del interesado, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá autorizar la ocupación de una superficie mayor que la establecida en el artículo anterior, inclusive la calzada, cuando a su juicio sea necesario por la naturaleza de la obra a ejecutarse o por las dimensiones mínimas del terreno, permiso que será concedido con carácter de provisorio y por plazos reducidos. Cuando fuera imprescindible, por circunstancias inevitables, utilizar el espacio limitado por las vallas para la preparación de mezclas, deberá evitarse con medidas adecuadas que éstas escurran hacia la acera y puedan salpicar eventualmente a los peatones.-

ARTICULO 53º.- Cuando una obra con frente a la calle se encontrare paralizada, conforme a los términos del Artículo 12, el propietario o profesional interviniente deberá colocar una valla que impida el acceso del público ajeno a la misma, durante el tiempo que dure dicha paralización.-

ARTICULO 54º.- Queda terminantemente prohibido depositar en la calzada por más de 48 horas, materiales que impidan la libre circulación. Así mismo queda prohibido instalar en las calzadas canchas para la preparación de mezclas, bancos para preparación de armaduras o la ejecución de cualquier trabajo similar. En ningún caso podrá ocuparse con materiales el sendero peatonal indicado en el artículo 51.-

ARTICULO 55º.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos emplazará al Constructor o al propietario de la finca, en su caso, para que proceda al retiro inmediato de los materiales o elementos depositados en contravención con lo expuesto en el artículo anterior, y vencido el plazo perentorio fijado sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado, efectuará el traslado de los mismos al depósito municipal y por cuenta del propietario, quién para rescatarlos deberá abonar los gastos ocasionados más la multa que se determine.-

CAPITULO VIII

Letreros de Obra

ARTICULO 56º.- En toda obra nueva o de ampliación, modificación o refacción, será obligatoria la colocación sobre el frente y en lugar visible de un letrero con la siguiente característica: 0,60 x 0,90 como medidas mínimas.-

En el mismo se especificará: Nº y letra del Expediente de la Obra: Nombre y apellido del o los profesionales intervinientes, categorías y Números de matrícula.-

ARTICULO 57º.- Podrá inscribirse también en dichos letreros cualquier otro dato relacionado con la obra o con los profesionales, siempre que no tenga carácter de propaganda comercial.-

ARTICULO 58º.- Queda absolutamente prohibido colocar en los letreros de obra abreviaturas o iniciales ambiguas que se presten a confusiones, asimismo atribuirse títulos profesionales que no hubieran sido registrados en la matrícula respectiva. Todas las leyendas deberán hacerse en castellano.-

En todos los casos y sin perjuicio de las penas que pueda aplicar la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se intimará al responsable para que proceda a su corrección dentro del plazo de 24 horas bajo apercibimiento de procederse a su retiro con elementos municipales y a costa del mismo, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder.-

CAPITULO IX

Demoliciones

ARTICULO 59º.- Las demoliciones de todo edificio o parte de los mismos deberán ejecutarse de forma que no perjudiquen ni molesten a los linderos ni ofrezcan peligro alguno.-

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá exigir a los constructores o propietarios de las fincas, la adopción de cualquier medida de previsión al respecto.-

ARTICULO 60º.- Cuando sea necesaria la demolición de muros sobre las calles se tomarán todas las precauciones del caso para evitar peligros e incomodidades a los transeúntes y será obligatoria la construcción de un  cerco provisorio, resistente y enterizo de una altura mínima de 2,00m (dos metros), el cual no podrá ocupar más de las tres cuartas (3/4) partes del ancho de la vereda, en condiciones similares a la expresada en el Artículo 51.-

ARTICULO 61º.- No se podrá poner fuera de uso ninguna conexión de electricidad, cloaca, agua corriente u otros servicios públicos, sin tomar previamente las medidas de seguridad necesarias, a cuyo efecto el responsable de la demolición dará intervención al personal de las empresas concesionarias o reparticiones públicas a cargo de dicho servicio.-

ARTICULO 62º.- Si la producción de polvo, de escombros o tierra provenientes de una demolición o excavación llegara a causar molestias al tránsito de peatones o vehículos, el responsable de los trabajos deberá proceder a su limpieza tantas veces como sea necesario para evitar dichos inconvenientes, efectuando su retiro de la vía pública.-

ARTICULO 63º.- No se podrá arrojar los materiales provenientes de demoliciones desde una altura mayor de 4,00m (cuatro metros) en cuyo caso deberá hacerse mediante el uso de planos inclinados. La demolición de los muros deberá hacerse en forma paulatina, parte por parte, manteniendo un mismo nivel aproximado y no por bloques, salvo que estuvieran ubicados en espacios libres y a suficiente distancia de la línea de frente o de los linderos, como para no representar un peligro u ocasionar perjuicios a terceros. Al término de la jornada habitual de trabajo ningún elemento deberá quedar en condiciones tales, que pueda ser volteado por el viento o por trepidaciones eventuales.-

ARTICULO 64º.- Antes de demoler un muro divisorio que separa locales habitables deberá colocarse un tabique en la propiedad lindera, en forma paralela en toda su extensión y altura. Cuando el muro separe espacios libres, el tabique podrá ser de 2,00m (dos metros) de altura. En ambos casos el propietario lindero deberá facilitar el espacio necesario para la colocación de dichos tabiques hasta una distancia máxima de 0,80m. ( ochenta centímetros) de la línea divisoria.-

ARTICULO 65º.- Si en los predios linderos de una demolición existieran cubiertas de material cerámico, claraboyas, desagües de techos, conductos, etc., deberán extremarse las precauciones para evitar todo daño o molestias, siendo el que ejecuta la demolición el único responsable de los mismos.-

ARTICULO 66º.- Si el responsable de una demolición tuviera motivos para creer que alguna estructura de una propiedad lindera se encuentre en condiciones deficientes de seguridad, deberá dar inmediato aviso por escrito a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la que hará la inspección correspondiente dentro de las 24horas, disponiendo las medidas precautorias que el caso aconseje.-

CAPITULO X

Terraplenamientos y desmontes

ARTICULO 67º.- Toda zanja, sótano o depresiones cuyo nivel resulte inferior al nivel oficial de la vereda, como consecuencia de una demolición, será obligatoriamente rellenado. El relleno podrá hacerse con escombros siempre que sean limpios, incombustibles, libres de basuras y sustancias orgánicas.-

ARTICULO 68º.- Los terrenos deberán tener el nivel adecuado o prever algún otro sistema eficiente para impedir la acumulación de aguas pluviales y permitir su drenaje a cordón o cuneta. Para los rellenos podrán adoptarse las normas del artículo anterior.-

Cuando se pretenda realizar “relleno sanitario”, deberá presentarse para su previa aprobación, una memoria detallada de los trabajos a realizar.-

ARTICULO 69º.- Todo rellenamiento con tierra se efectuará por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el esponjamiento de las mismas, de manera que le asentamiento por la acción del tiempo dé por resultado su nivel definitivo.-

ARTICULO 70º.-  Cuando una estructura propia o lindera pueda ser afectada por una excavación, será obligatoria la intervención de un profesional matriculado. El responsable de una excavación tomará las medidas necesarias para evitar acciones opuestas al presente Reglamento o que pudieran representar un peligro eventual por el posterior acción del tiempo.-

CAPITULO XI

Andamios

ARTICULO 71º.- Los andamios fijos que se armen en las obras deberán llenar las siguientes condiciones:

a) Tener un entablado de ancho mínimo de 0,60m (sesenta centímetros) formados con tablones de 0,05m. (cinco centímetros) de espesor ligados entre si por 2 travesaños.-

b) Los parantes tendrán una sección mínima de 0,07 x 0,07m. (siete por siete centímetros) colocados a una distancia no mayor de 3,00m.(tres metros) entre ellos:

c) Tener carreras diagonales que liguen dichos parantes.-

d) Se colocarán travesaños que unan los parantes con los muros o con otras líneas de parantes, con una sección mínima de 0,07 x 0,05m. ( siete por cinco centímetros).-

ARTICULO 72º.- Cuando la altura del entablado sea mayor de 2,00m. contados a partir de la base del andamio, se colocará una barandilla clavada por el lado interno de los parantes, a una altura de 0,80 a 1,00m. de dicho entablado.-

ARTICULO 73º.- Los parantes se enterrarán 0,50m. (cincuenta centímetros) y descansarán sobre una zapata de sección mínima de 0,07 x 0,10m. (siete por diez centímetros) y 0,30m. ( treinta centímetros) de largo.-

Las carreras y los travesaños se unirán a los parantes por medio de alambre negro retorcido o flejes y tacos abulonados o clavados, o bien por medio de grapas especiales.-

Los travesaños se fijarán a los muros por medio de cepo y cuñas. El empalme de los parantes se efectuará a tope con una empatilladura de tablas de 1,00 (un metro) de largo, clavados y atados con flejes o alambres. También se podrá efectuar de costado, con tacos abulonados o con ataduras de flejes o alambres o con abrazaderas especiales.-

ARTICULO 74º.- El entablado no podrá cargarse con peso excesivo de personal o materiales y su carga en general no deberá sobrepasar la quinta parte de su carga de rotura. Los materiales deberán apilarse próximo a los travesaños y nunca en el medio de los tablones.-

ARTICULO 75º.- Cuando se utilicen andamios tubulares de hierro, sus elementos constituyentes serán rectos, en buen estado de conservación y se unirán entre sí mediante grapas roscadas, adecuadas al sistema. Los montajes apoyarán sobre el solado mediante placas distribuidoras de la carga cuya superficie de contacto estará en relación a la capacidad de resistencia del mismo.-

ARTICULO 76º.- Para trabajos de pintura o limpieza de frentes o muros medianeros u otros trabajos similares, podrá autorizarse su ejecución mediante andamios livianos suspendidos a cuyo efecto deberán adoptarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal ocupado en los mismos o daños o perjuicios a terceros.-

ARTICULO 77º.- En toda obra cuya ejecución se paralice por un término mayor de (6) seis meses, cualquiera sea su causa, se podrá exigir el retiro de los andamios y vallas provisorias colocadas en la vía pública cuando a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos constituya una grave molestia para el tránsito de los peatones. Cuando deseare reanudar los trabajos, serán colocados nuevamente.-

CAPITULO XII

Numeración domiciliaria y nomenclatura de calles

ARTICULO 78º.- Al concederse el permiso respectivo, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos fijará la numeración que le corresponderá a la nueva finca, a razón de un número por cada abertura de salida a la calle. Los constructores estarán obligados a colocar dicho número en forma visible desde el exterior y en forma provisoria mientras dure la ejecución de los trabajos.-

ARTICULO 79º.- Antes de aprobarse la inspección final se deberá colocar a la derecha de la abertura y a una altura aproximada de 2,00m.(dos metros) del nivel de la vereda la chapa de numeración correspondiente.-

ARTICULO 80º.- La municipalidad podrá entregar a los propietarios, chapas o placas para nomenclatura de las calles correspondientes, quiénes estarán obligados a colocarlos en los lugares que a tal efecto les indique la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Igualmente se podrán colocar todas aquellas señales o tableros que sean de interés público.-

CAPITULO XIII

Alineación de los edificios y ochavas

ARTICULO 81º.- Todo edificio nuevo o cerco que se levante con frente a la vía pública deberá seguir la línea oficial que fije cada caso la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 82º.- Fíjase como línea de edificación en las esquinas de calles y avenidas las ochavas correspondientes, las cuales serán perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forma las líneas municipales concurrentes. Se declara de utilidad pública la formación y ensanche de dichas ochavas y la Municipalidad exigirá su ejecución a medida que sean acordados los permisos para construcción de edificios nuevos, o para refacciones de cierta importancia, sean éstas interiores o exteriores.-

ARTICULO 83º.- Las dimensiones de las ochavas dependerán del ángulo que formen las líneas municipales concurrentes y de la suma de las calles, según el siguiente cuadro:

| SUMA ANCHO | ÁNGULO | LÍNEAS | MUNICIPALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE CALLES | MENOR 80º | 80º A 100º | 100º A 135º | MAYOR |
| Menor de 50m. | 4m. | 4m. | 4m. | 0m. |
| De 50 a 75m. | 4m. | 5m. | 4m. | 0m. |
| Mayor de 75m. | 4m. | 0m. | 0m. | 0m. |

ARTICULO 84º.- Cuando se desea redondear el ángulo de los edificios que forman esquinas, la parte más saliente de la curva será tangente interior, de la línea de la ochava que corresponda, sin que por ello las otras esquinas de la misma encrucijada deban ser ejecutadas también en forma curva.-

ARTICULO 85º.- En el caso de construcción de sótanos, estos no podrán sobrepasar el límite de la línea municipal del predio.-

ARTICULO 86º.- Queda terminantemente prohibido efectuar refacciones exteriores o interiores que aumenten el valor, solidez o duración de los cercos construidos fuera de la línea Municipal o que no tengan la ochava reglamentaria.-

En los casos que la saliente fuera de 0,30m. ( treinta centímetros) la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá autorizar obras de refacción fundadas en razones de seguridad o de higiene siempre que no se modifique el destino del edificio.-

CAPITULO XIV

Cercos y Veredas

ARTICULO 87º.- Obligatoriedad:

Es obligatoria la construcción de cercos y veredas en todos los predios comprendidos en alguna de las siguientes situaciones:

- que estén localizadas dentro de la Planta Urbana: radio comprendido por Avenida González Lelong, Avda. Pantaleón Gómez, Avda. Napoleón Uriburu, y vías del FFCG. Belgrano. En el caso de las Avenidas nombradas se incluyen los frentistas de ambas aceras.-

- que sean frentistas a calles pavimentadas.-

-que vayan a recibir construcción nueva o refacción de importancia.-

ARTICULO 88º.- Cercos:

En el caso de predios edificados u ocupados, los cercos podrán ser de mampostería, alambre tejido, artístico o común, u otros materiales similares, sujetos a aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Esta podrá exigir el uso de cercos de mampostería, en los casos en que, razones de salubridad o estética, así lo aconsejen.

En el caso de predios baldíos, el cerco será de altura no inferior a 1,80m., y deberá permitir un fácil acceso para la eventual limpieza del terreno. Si el predio fuera frentista a calle pavimentada, el cerco será de mampostería, y el acceso será previsto a través de puerta opaca.-

ARTICULO 89º.- Veredas:

Las veredas serán de lajas de hormigón rectangulares o hexagonales, baldosas calcáreas tipo vainilla, etc.

En los casos no contemplados como obligatorios, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos decidirá en su oportunidad la construcción de veredas.-

b) Anchos:

En los predios de la zona central (art.5º del Código Urbanístico) sobre Avenida, se realizarán hasta el cordón.-

En los restantes predios frentistas a calles de ancho mayor a 20m. se realizarán las veredas hasta 1,00m.de eje de cuneta, sin sobrepasar los 4,00m. de ancho.-

En los restantes predios frentistas a calles de ancho no mayor a 20m.: se realizarán las veredas hasta 1,00m. de eje de cuneta, sin sobrepasar los 2,00m. de ancho.-

c) Parterres:

El sector comprendido entre la vereda y el borde de cuneta o línea de cordón, deberá mantenerse debidamente parquizado. En correspondencia con los accesos peatonales del predio, podrán realizarse solados similares a los de las veredas.-

d) Entradas para vehículos:

En el caso de calles con cunetas, se realizarán en material que ofrezca suficiente resistencia (madera dura, hormigón, etc.), y de forma tal que no impida la limpieza de cunetas.-

e) Arboles:

En correspondencia con los árboles que queden incluidos en zona de vereda, se dejará sin solado un cuadrado de 0,80 x 0,80m. de lado, los árboles que se coloquen deberán quedar a una distancia mínima de 1,50m. del cordón de la calzada.-

f) Nivel y pendientes:

El nivel y pendiente longitudinal, será el que fije en cada caso la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

- para lajas de hormigón o baldosas calcáreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

- para entradas de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%

Cuando hubiese diferencia de nivel entre veredas, la misma deberá salvarse por medio de un plano inclinado de pendiente no superior al 10%, la que se realizará en la vereda que no esté a nivel definitivo.-

ARTICULO 90º.- Ejecución:

La construcción o reparación de cercos y veredas, deberá realizarse lo más rápidamente posible, y de manera de no entorpecer el tránsito peatonal más que lo indispensable.-

Cuando un propietario o responsable fuera emplazado para la construcción o reparación de cerco o vereda, y no diera cumplimiento dentro del plazo estipulado, ni solicitara ampliación justificada del mismo, la Municipalidad podrá ordenar la ejecución de los trabajos en la forma que considere más conveniente, con cargo al propietario o responsable de los gastos directos o indirectos devengados.-

CAPITULO XV

Cimentaciones

ARTICULO 91º.- Se consideran terrenos aptos para cimentar los constituidos por tierra colorada compacta, greda blanca arenosa tosquilla y tosca, los coeficientes admisibles de resistencia serán los que resulten para cada caso, de acuerdo a los ensayos de terrenos que podrá ordenar la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 92º.- La profundidad mínima de los cimientos será de -0,70m. (setenta centímetros) con respecto al nivel del piso adyacente más bajo. Los tabiques con ladrillos de canto podrán apoyar directamente sobre los contrapisos.-

ARTICULO 93º.- En casos de cimientos de mampostería de ladrillos, ésta se iniciará con un mínimo de 4 hiladas de un ancho superior en 0,30m. (treinta centímetros) al del muro correspondiente.-

Se continuará con otro mínimo de 4 hiladas de un ancho superior en 0,15m. (quince centímetros) al del muro correspondiente.-

Las mamposterías se realizarán con mortero reforzado.-

ARTICULO 94º.- Cuando se utilice zapata de hormigón simple o armado, su ancho mínimo será de 0,60m.(sesenta centímetros).

La altura mínima de las zapatas de hormigón, será de 0,15m. (quince centímetros) si es armado, o de 0,20m. (veinte centímetros) si en simple.-

ARTICULO 95º.- En caso de utilizarse pilotines de hormigón armado, éstos deberán tener un diámetro mínimo de 0,20m. (veinte centímetros), llegar a una profundidad de 1,50m.(un metro con cincuenta centímetros), llevar vigas de apeo que se calcularán de acuerdo a la luz entre pilotines.-

ARTICULO 96º.- De acuerdo a las cargas que deberán soportar las cimentaciones y a los coeficientes de resistencia del terreno, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá exigir otros tipos de cimentación, la modificación del tipo proyectado y la presentación de los cálculos respectivos.-

CAPITULO XVI

Aislaciones contra la humedad

ARTICULO 97º.- Es obligatoria la colocación de dos capas horizontales aisladoras de la humedad, una a nivel de piso terminado, y otra por sobre el filo superior de zócalo, unidas entre sí por dos capas aisladoras verticales, una exterior y otra interior. En todo los muros y tabiques, incluso los cercos divisorios o de frente, el material a emplear será a base de hidrófugos o de asfaltos.-

ARTICULO 98º.- Igualmente deberá colocarse una capa aisladora vertical en los paramentos de los muros, que por ser sótanos o por diferencias de nivel entre locales linderos, estén en contacto con la tierra.-

ARTICULO 99º.- En los casos de muros existentes que carezcan de capa aisladora y estén en contacto con la tierra, y deban ser utilizados para construcciones nuevas, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos fijará las capas aisladoras que se utilizarán para cada caso particular.-

CAPITULO XVII

Muros de fachada

CAPITULO 100º.- Las fachadas de los edificios sobre la vía pública o visibles desde la misma, están sujetas a aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El estilo de la misma, en cuanto a arquitectura se refiere, será en general completamente libre en cuanto no se oponga a la estética y a las buenas reglas del arte. El Departamento Ejecutivo podrá fijar, por razones de embellecimiento de determinada zona, el estilo al que deba ajustarse la construcción.

ARTICULO 101º.- Las paredes que se construyan sobre la línea municipal de frente deberán levantarse en su planta baja con ladrillos asentados con mezcla de cemento portland, cal y arena y tendrán un espesor mínimo de 0,30m.(treinta centímetros).-

ARTICULO 102º.- Cuando las paredes sobre la línea municipal sean sólo de cerramiento de espacios abiertos, podrán tener un espesor mínimo de 0,15m.(quince centímetros), con pilares de 0,30m.(treinta centímetros), distanciados como máximo a 2,50m. (dos metros con cincuenta centímetros).-

ARTICULO 103º.- Es obligatorio el revoque de los muros de cerco construido sobre la línea municipal, salvo que el estilo arquitectónico o la naturaleza de los materiales utilizados, no lo permitan, en cuyo caso se tomarán las precauciones necesarias para preservar los mismos y el interior de los locales contra los agentes atmosféricos.-

ARTICULO 104º.- El Departamento Ejecutivo podrá, por razones de armonía y estética de conjuntos, fijar alturas fijas o mínimas en determinadas zonas.-

ARTICULO 105º.- En toda fachada se señalará con exactitud la línea divisoria con la propiedad lindera.-

CAPITULO XVIII

Salientes sobre línea municipal

CAPITULO 106º.- En la ejecución de la fachada no se permitirá 2,40m.de altura, ninguna saliente constructiva o de artefactos por fuera de la línea municipal. Las puertas, ventanas y celosías no podrán abrirse hacia afuera de forma que sobresalga de la línea municipal.-

ARTICULO 107º.- Todo motivo arquitectónico de las fachadas que deban sobresalir de la línea municipal como ser cornisas, marquesinas, ménsulas, balcones, etc., distarán como mínimo 2,40m.(dos metros con cuarenta centímetros) desde el nivel de la vereda hasta la parte baja del saliente.-

ARTICULO 108º.- Los voladizos, balcones o terrazas descubiertas o semicubiertas, solo podrán avanzar sobre la línea municipal hasta un máximo de 1,20m., Frente a calles de ancho no inferior a 25m. y frente a plazas públicas, podrán alcanzar hasta 1,50m. Esta saliente no deberá alcanzar a la línea divisoria con las propiedades linderas de la que se alejará 0,50m. como mínimo. Los desagües de lluvia no podrán ser de libre escurrimiento, debiendo preverse los mismos de acuerdo a la Reglamentación de Obras Sanitarias de la Nación.-

ARTICULO 109º.- En los edificios que formen esquinas podrá permitirse que los pisos altos avancen sobre la línea municipal de la ochava hasta las líneas municipales concurrentes.-

CAPITULO XIX

Cubiertas sobre aceras

ARTICULO 110º.- Se admitirá la colocación de cubiertas sobre aceras en correspondencia con locales comerciales.-

Deberán ser plegables o enrollables hacia el muro de fachada, o articulables en su mismo sitio.-

No deberán impedir, en cualquiera de sus posibles posiciones, la lectura de las chapas públicas colocadas sobre los frentes.-

ARTICULO 111º.- Las cubiertas sobre las aceras tendrán una altura mínima de 2,20m. (dos metros con veinte centímetros) sobre el nivel de vereda en la parte más baja de los mismos, y su saliente máxima se alejará como mínimo 1m. (un metro) del borde de la calzada.-

Cuando tuvieran soportes, éstos serán colocados sobre línea de saliente máxima.-

No se admitirán parantes intermedios en el sentido de la vereda.-

ARTICULO 112º.- Cuando existan arbolados, las cubiertas y sus soportes, deberán colocarse de forma que no alcancen a los troncos ni sean un obstáculo para su desarrollo normal.-

ARTICULO 113º.- Los soportes verticales distarán como mínimo 0,50m. (cincuenta centímetros) de la línea divisoria de las propiedades linderas, y no podrán colocarse al frente de las ochavas de forma que sean un obstáculo para el tránsito de peatones.-

CAPITULO XX

Muros divisorios

ARTICULO 114º.- Cuando se construya al lado de un edificio cuyo muro divisorio tenga un espesor mínimo de 0,30m. (treinta centímetros), éste podrá ser utilizado, siempre que esté construido con mezcla de cal y cemento y que se encuentre en buenas condiciones de estabilidad.-

ARTICULO 115º.- En caso de refacción de edificios existentes de planta baja y siempre que sus paredes sean como mínimo de 30 cm.( treinta centímetros) y se encuentren en buenas condiciones de estabilidad, podrá permitirse elevar su altura hasta un máximo de 7,00m. (siete metros). Cuando el exceso sea mayor deberá apoyarse sobre estructura independiente.-

ARTICULO 116º.- Los muros que separen dos edificios aún cuando fueran de un mismo propietario, deberán tener un espesor mínimo de 0,30m.(treinta centímetros) y levantarse exclusivamente con mortero de cal o cemento portland.-

ARTICULO 117º.- Podrán construirse muros privativos contiguos a predios linderos de 0,15m. (quince centímetros) en reemplazo de los muros divisorios. Solo pueden ser utilizados por el propietario del predio donde se emplace. No pueden contener tuberías; solo caños de agua, gas, electricidad de no más de 0,05m.de profundidad, y siempre que la tubería se coloque al realizar el muro (no debe ejecutarse cortes, rebajes ni canaletas, después de construido).-

Podrán hacerse de ladrillo común o con otros materiales y espesores. En todos los casos deben cumplir:

a) Resistencia a rotura al pandeo mayor o igual a 20 Kg./cm2. referido a la sección transversal del muro.-

b) Resistencia al impacto de una carga de 50 Kg. en caída libre, desde una altura de 1m. en el medio de sus luces.-

c) Aislación hidrófuga adecuada. El propietario que edifique contra la pared lindera, deberá asegurar la estanqueidad de la junta entre ambos muros y evitar los efectos de la humedad.-

ARTICULO 118º.- Los muros que separen espacios abiertos y que sirvan únicamente para cerramiento, podrán tener un espesor de 15cm.(quince centímetros) con columnas de 0,30m.(treinta centímetros) distanciadas como máximo 2,50m. (dos metros con cincuenta centímetros) y su altura no será inferior a 1,80m.( un metro con ochenta centímetros). Dicho muro deberá construirse dentro del predio del propietario que lo realice, pudiendo disponerse la saliente de los pilares sobre el predio lindero.-

ARTICULO 119º.- Los pasillos unifamiliares, deberán alejarse de la línea divisoria, un mínimo de 1,85m.-

ARTICULO 120º.- Será obligatorio el revoque del paramento de todo muro divisorio, que separe un local habitable no así el de los cercos de cerramiento.-

CAPITULO XXI

Obras e instalaciones que afectan a muros divisorios

ARTICULO 121º.- Sobre los muros divisorios que separen un local habitable de un espacio abierto solo se permitirá la colocación de banderolas cuya parte inferior diste como mínimo 3,00m.(tres metros) desde el piso lindero. Estas aberturas no serán consideradas a los efectos de la iluminación y ventilación exigidos por esta Ordenanza. Previa a la colocación de las mismas, deberá requerirse conformidad escrita al propietario lindero.-

ARTICULO 122º.- Queda prohibido instalar aplicados a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo propietario, instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o daños, y canchas para juegos de pelotas, bochas o similares, las cuales serán convenientemente distanciadas de los mismos.-

ARTICULO 123º.- Los fogones, hoguera, fraguas o cualquier instalación que signifique una fuente productora de calor o de frío serán debidamente aislados de los muros divisorios, aunque sean de un mismo propietario, mediante un vacío e intervalo entre la pared y la fuente productora, de 16cms. ( dieciséis centímetros) Art. 262 del Código Civil.-

ARTICULO 124º.- Sobre muros divisorios que separen locales habitables, aún cuando fueran de un mismo dueño, no se podrán construir nichos con una profundidad mayor de 10cms. (diez centímetros).-

ARTICULO 125º.- Queda prohibido tener arboles o arbustos cercanos a la línea divisoria que provoquen perturbaciones al predio lindero.-

ARTICULO 126º.- Se podrá permitir la construcción de canteros para plantas arrimadas a la pared divisoria de predios o la colocación de canillas de agua de riego, siempre que se interponga un revestimiento impermeable que proteja eficazmente al muro.-

ARTICULO 127º.- En general, queda prohibido arrimar a los muros divisorios materiales, plantas o cualquier otra cosa que pueda ocasionar humedad u otros daños a la propiedad lindera.-

ARTICULO 128º.- A requerimiento de parte interesada, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá emplazar el retiro de los materiales, plantas, arbustos, canteros, etc. que cause daño o afecten a la propiedad lindera, bajo apercibimiento de proceder con el auxilio de la fuerza pública  a hacerlo por cuenta y cargo del remiso.-

CAPITULO XXII

Muros en elevación

ARTICULO 129º.- Todo muro en elevación se levantará de acuerdo a las buenas reglas del arte y conforme con lo estipulado en este Reglamento. En general se utilizarán ladrillos asentados en mezcla de cal, cemento portland y arena. No podrá usar pasta de cal que no haya sido apagada y enfriada o cemento fraguado.-

ARTICULO 130º.- La trabazón entre ladrillos debe ejecutarse de modo que las juntas verticales no coinciden en una misma vertical en dos hiladas sucesivas. Las trabas entre un muro nuevo con otro existente deberán hacerse por lo menos cada seis (6) hiladas y con una penetración de medio ladrillo.-

ARTICULO 131º.- Los paños de muros que se encuentren limitados por viga, columnas o losas se anclarán a las columnas mediante grapas, flejes o barras metálicas, distanciadas entre sí no más de 50cm.(cincuenta centímetros).-

ARTICULO 132º.- La parte superior de todo vano o ventana deberá ser cerrada con un dintel o  arco  de descarga y sus apoyos pasarán por lo menos 15cms.(quince centímetros) a ambos lados de la abertura. Los arcos se construirán con una flecha mínima de una veintava parte (1/20) de la luz libre.-

ARTICULO 133º.- Los muros en elevación, salvo los divisorios, podrán construirse en hormigón o suelo cemento con espesores suficientes para resistir las cargas verticales o de empuje y que aseguren al mismo tiempo una adecuada aislación térmica del exterior.-

ARTICULO 134º.- Los muros de carga tendrán un espesor suficiente para soportar los esfuerzos a que estuvieran sometidos, con los márgenes de seguridad reglamentarios. En caso de carga concentrada deberá reforzarse el sector correspondiente.-

CAPITULO XXIII

Estructuras resistentes

CAPITULO 135º.- Los coeficientes admisibles de trabajo para los distintos elementos que integran las estructuras metálicas, de madera o de hormigón armado y los demás factores analíticos que intervienen en los cálculos de resistencia o de estabilidad, serán los establecidos por normas oficialmente establecidas o mediante pruebas efectuados por Laboratorios de Ensayos de Materiales oficiales o privados de reconocida capacidad en la materia.-

CAPITULO 136º.- La estructura resistente deberá proyectarse y ejecutarse dentro de los límites del propio predio, salvo el muro divisorio y su cimentación, el cual puede asentarse en ambos predios colindantes de acuerdo con lo establecido al respecto en el Código Civil.

ARTICULO 137º.- Toda pieza metálica que se utilice en una estructura, salvo en el hormigón armado o que no este revestida de mampostería deberán llevar pintura anti-óxido.- Si el elemento es de madera, la extremidad que apoye en muros deberá cubrirse con pintura bituminosa.-

ARTICULO 138º.- Todo muro medianero no podrá ser cargado por cada propietario más de 50%(cincuenta por ciento) de su carga admisible y el apoyo de tirantes, vigas, entrepisos, etc., no podrá sobrepasar la línea divisoria.-

CAPITULO XXIV

Revoques y revestimientos

ARTICULO 139º.- El frente principal de todo edificio dentro de la zona pavimentada deberá ser cubierto con revoque, salvo que el estilo arquitectónico del mismo requiera otro revestimiento en su reemplazo.-

ARTICULO 140º.- Será obligatoria la impermeabilización de todo paramento exterior o bien el del interior cuando aquel no sea posible por lo motivos arquitectónicos oportunamente aludidos.-

ARTICULO 141º.- Los paramentos interiores de todo local sanitario y el frente y costado de toda pileta con servicio de agua corriente se revestirán de acuerdo a las normas de Obras Sanitarias de la Nación.-

ARTICULO 142º.- La madera podrá utilizarse como revestimiento decorativo aplicada a muros y cielorraso, siempre que el destino del local no esté sujeto a exigencias que lo prohiban. Podrá ser utilizado en las mismas condiciones los materiales obtenidos por la industrialización de la fibra de madera, caña prensada, bagazo, vidrio o plástico.-

ARTICULO 143º.- Cuando el paramento de un muro sea revestido con ladrillos ornamentales, moldura prefabricada, cerámica, losas graníticas, mármoles, etc. a una altura superior a los 2,00m.(dos metros) podrá exigirse además de la mezcla adherente, su fijación mediante otros sistemas similares que puedan impedir su desprendimiento.-

ARTICULO 144º.- Solo se permitirán revestimientos con cristales o espejos en el interior de los locales.-

CAPITULO XXV

Contrapisos y pisos

ARTICULO 145º.- En todos los edificios nuevos que se construyan o en los existentes que se modifiquen o refaccionen, los solados a ejecutarse en contacto con el terreno deberán asentarse sobre un contrapiso.-

ARTICULO 146º.- Antes de ejecutarse los contrapisos, se retirará del terreno todo resto de materiales orgánicos, basuras o desperdicios, debiendo cegar todo hormiguero o cueva de roedores. Los pozos negros serán desinfectados y rellenados de acuerdo a las exigencias de Obras Sanitarias de la Nación.-

ARTICULO 147º.- El contrapiso sobre suelo natural será de hormigón de un espesor mínimo de 0,10m.(Diez centímetros) compuesto de cemento, cal, arena silícica y ladrillo bien cocido o piedra.

ARTICULO 148º.- En los solados especiales a base de parquet, gomas, fibras sintéticas o similares que deban asentarse directamente sobre el contrapiso, se interpondrá previamente una aislación hidrófuga eficaz a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 149º.- Se podrá eximir de la obligación de efectuar contrapiso y solados en los locales que por su destino requieran suelo de tierra. Cuando por cambio del destino de los mismos no justifiquen la excepción, deberá construirse aquel dentro del plazo que fije la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

CAPITULO XXVI

De los techos y cubiertas

ARTICULO 150º.- Los techos de azoteas transitables y de fácil acceso deberán estar cercados con barandas o paramentos de una altura mínima de 0,90m.(noventa centímetros) sobre el solado de las mismas y mediante obra fija.-

ARTICULO 151º.- En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deberán escurrir fácilmente hacia los desagües, estando prohibida su caída hacia la vía pública, predios linderos o sobre muros divisorios. Las canaletas y cañerías de bajada serán capaces de recibir las aguas y conducirlas sin que rebasen ni sufran estancamientos, hasta las redes correspondientes. Sus dimensiones, así como su cantidad y calidad se ajustarán a las disposiciones de Obras Sanitarias de la Nación.-

ARTICULO 152º.- Las cubiertas de los techos, azoteas o terrazas, serán ejecutados con material impermeable, incombustible, imputrescible y mal conductor térmico. Cuando estas últimas condiciones no fueran suficientemente llenadas, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá dispones la ejecución de los trabajos adicionales en los locales habitables, para lograr la debida aislación.-

ARTICULO 153º.- Las claraboyas o linternas se construirán con marcos y bastidores de hierro, chapa o cemento y vidrios armados o bloques de vidrio. Estos vidrios podrán ser fijos o corredizos.-

CAPITULO XXVII

Clasificación y Dimensiones de los locales

ARTICULO 154º.- Clasificación:

A los efectos de éste Código, los locales se clasifican en:

a) Locales de permanencia prolongada: aquellos en los cuales sus usuarios permanecen períodos amplios y/o frecuentes; por ejemplo: comedores, dormitorios, cocinas, escritorios, oficinas, comercios, industrias, etc.

b) Locales de permanencia transitoria: aquellos en los cuales sus usuarios permanecen periodos cortos y poco frecuentes; por ejemplo: guardacoches, lavaderos, baños, depósitos, circulaciones, etc.

La determinación del destino de los locales, será el que surja lógicamente de su ubicación y dimensiones, y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá alterar el destino consignado de acuerdo a dichos criterios.-

ARTICULO 155º.-Superficie y lados mínimos:

Las superficies y lados mínimos se computarán con exclusión de roperos o armarios empotrados, y hasta una distancia de 0,15m.de ejes divisorios de predios.-

Los locales de permanencia prolongada respetarán las dimensiones mínimas indicadas en el siguiente Cuadro:

| USO DEL LOCAL |  | CARACTERIS- TICAS |  | SUP. | LADO MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viv. Individual | Habit. | Única |  | 15,00m2 | 2,70m. |
|  | Común | No única | Por lo menos una | 12,00m2 | 2,70m. |
|  |  |  | Las restantes | 6,00m2 | 2,00m. |
|  | Cocina |  |  | 3,00m2 | 1,50m. |
| Viv. Colectiva | Habit. | Uso continuo | (Asilos -Hogares) | 8,00m2 | 2,00m. |
|  | Individual | Uso esporádico | (hoteles.albergues |  |  |
|  |  |  | transitorios) | 6,00m2 | 2,00m. |
| Sanitario | Intern. |  |  |  |  |
|  | Indiv. |  |  | 2,50m2 | 1,00m. |
| Oficinas y |  | Local único |  | 12,00m2 | 2,70m. |
| Escritorios |  | Local no único |  | 6,00m2 | 2,00m. |
| Comercios y |  | Sin acceso de | público(quioscos) | 1,20m2 | 1,00m. |
| Servicios |  | Con acceso de | público galería | 6,00m2 | 2,00m. |
|  |  |  | comercial |  |  |
|  |  |  | Individual | 8,00m2 | 2,00m. |
| Industrial |  |  |  | 12,00m2 | 3,00m. |

En los casos de usos no mencionados expresamente, los mismos serán encuadrados por similitud con alguno de los explicitados.-

Dicho encuadramiento será verificado y eventualmente observado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

Los locales destinados a permanencia transitoria, serán dimensionados de acuerdo a sus funciones, con excepción de los baños, que respetarán las dimensiones mínimas del siguiente cuadro:

| CONTENIDO DEL LOCAL | SUPERFICIE | LADO |
| --- | --- | --- |
| Inodoro | 0,50m2 | 0,60m. |
| Inodoro y lavabo | 1,00m2 | 0,90m. |
| Inodoro, lavabo y bidet | 1,50m2 | 0,90m. |
| Por espacio específico para ducha o para artefactos tipo multifaz, |  |  |
| se adiciona.- | 0,50m2 |  |
| Por espacio para bañera, se adiciona | 1,00m2 |  |
| Por espacio para puerta que abata hacia el interior del local (excepto que |  |  |
| lo haga sobre el espacio para ducha), se adiciona.- | 0,50m2 |  |

ARTICULO 156º.- Alturas mínimas:

a) Caso General:

La altura mínima de los locales, dependerá del destino, aislación térmica y superficie de los mismos, de acuerdo al siguiente cuadro:

| Destino del | Local | Aislación | Superficie | del | Local |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Térmica | Hasta 20m2 | 20 a 30m2 | 30a 40m2 | 40 a 50m2 | Más 50m2 |
| Permanen- | Con | 1 | 3,00m. | 3,20m. | 3,50m. | 3,90m. | 4,40m. |
| cia. | Afluencia | 2 | 2,60m. | 2,80m. | 3,10m. | 3,50m. | 4,00m. |
| Prolongada | de Público | 3 | 2,50m. | 2,60m. | 2,80m. | 3,10m. | 3,50m. |
|  | Sin | 1 | 3,00m. | 3,00m. | 3,20m. | 3,40m. | 3,60m. |
|  | Afluencia | 2 | 2,60m. | 2,60m. | 2,80m. | 3,00m. | 3,20m. |
|  | de Público | 3 | 2,60m. | 2,60m. | 2,60m. | 2,60m. | 2,60m. |
| Permanen- |  | 1 | 2,40m. | 2,60m. | 2,80m. | 3,00m. | 3,20m. |
| cia |  | 2 | 2,20m. | 2,40m. | 2,60m. | 2,80m. | 3,00m. |
| Transitoria |  | 3 | 2,20m. | 2,40m. | 2,40m. | 2,40m. | 2,40m. |

Siendo:

1: Carencia de aislación térmica.

2: Cámara de aire o algún sistema de aislación térmica de eficacia similar.

3: Existencia de locales en planta superior.-

b) Techos o cielorrasos inclinados:

Las alturas indicadas en el inciso a), se podrán adoptar como alturas promedio, en el caso de techos o cielorrasos inclinados, siempre que en ningún punto del local, la altura sea inferior a 2,20m. ni al 80% de la altura exigida.-

c) Entrepisos:

Se admitirán alturas menores que las indicadas, para entrepisos internos a un local, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- que su superficie no sea mayor a los 2/3 de la superficie del local;

- que por lo menos un 10% de su superficie perimetral, obra directamente al local;

- que su altura no sea inferior a 2,00m.ni al 80% de la altura que le correspondería según el inciso a).

La altura mínima que corresponda para el entrepiso, también podrá ser adoptada para el sector del local que queda por debajo del mismo. En ningún caso se permitirá el cierre total de las superficies con altura reducida.-

CAPITULO XXVIII

Patios

ARTICULO 157º.-

a) Clasificación:

Principales: Son aquellos que, estando rodeados por edificaciones del mismo predio, de altura no superior a 3,20m., observen como lado mínimo 3,00m. y como superficie mínima 9 m2. En caso de servir a ambientes de una misma Unidad Funcional, se admitirá como lado mínimo 2 m. y como superficie mínima 6 m2.

“ Si dichas edificaciones superan los 3,20m. de altura deben incrementarse las dimensiones del lado mínimo y de la superficie mínima un 1% por cada 0,10m. o fracción que supere la altura indicada.

Secundarios: Son aquellos que, estando rodeados por edificaciones del mismo predio de altura no superior a 3,20m., observan como lado mínimo 1,50m. y como superficie mínima 4,50m2. Si dichas edificaciones superan los 3,20m. de altura, deben incrementarse las dimensiones del lado mínimo y de la superficie mínima un 1% por cada 0,10m. o fracción que supere la altura indicada.-

Auxiliares: Son aquellas que no observan las prescripciones establecidas para los Patios Principales y Secundarios.-

b) Forma de medición:

“Las medidas de un patio se computarán con los siguientes recaudos.-

1.- con exclusión de la proyección horizontal de voladizos que superen un ancho de 0,30m.

2.- con exclusión de las franjas comprendidas entre ejes divisorios de predios y líneas paralelas distanciadas de los mismos 0,15m.

c) Posibilidades de división:

“Un patio puede ser dividido por cercas, siempre que estas tengan una altura no superior a 1,80m. y entre muros próximos queden distancias no inferiores a 1 m, con exclusión de muros medianeros.

CAPITULO XXIX

Iluminación y ventilación de locales

ARTICULO 158º.- Clasificación de locales:  a los efectos de su iluminación y ventilación, los locales se clasificarán en Permanencia Transitoria o de Permanencia Prolongada, de acuerdo a las definiciones del artículo 154.-

ARTICULO 159º.- Formas de iluminación de locales: se definen como formas de iluminación de locales, los siguientes:

a) Directa: mediante vanos en los cerramientos laterales que comuniquen directamente con los patios que sirvan de fuente de iluminación natural.

b) Indirecta: mediante vanos en los cerramientos laterales que comuniquen a través de galerías con los patios que sirvan de fuente de iluminación natural.

Para que este tipo de iluminación sea admitida, las galerías deben cumplir los siguientes requisitos:

1.- su ancho no debe ser superior a la altura del local.

2.- el nivel inferior de su dintel debe ser igual o superior al del vano.

3.- en caso de tener cerramientos al patio, estos deben dejar, de la superficie que resulte de multiplicar el ancho por el alto de la galería, un 25% libre como mínimo, y completar hasta un 50% con elementos traslúcidos.

c) Cenital: mediante aventanamientos en los techos de los locales, o a través de claraboyas. En este último caso, el sector traslúcido de las claraboyas, debe comenzar a una distancia del cielorraso, no mayor a la dimensión de cualquiera de los lados de la claraboya.

d)  Artificial: mediante fuentes de iluminación eléctrica.

ARTICULO 160º.- Iluminación de locales de permanencia prolongada

a) Formas de iluminación:

“Los locales de permanencia prolongada deben recibir iluminación directa de patios principales.-

Los locales cuya superficie exceda los 30m2, podrán satisfacer hasta 1/3 de los requerimientos de iluminación, en forma cenital”.

“Los locales cuya superficie exceda los 60m2., podrán satisfacer hasta 2/3 de los requerimientos de iluminación en forma cenital”.-

“Se podrá autorizar en locales que por razones de proyecto no puedan satisfacer parcialmente los requerimientos de iluminación natural, se complemente la misma con iluminación artificial siempre que se logre igual nivel y calidad lumínica que por la requerida originalmente”.-

b) Superficies de iluminación:

Los locales de permanencia prolongada, recibiera iluminación natural por vanos cuya superficie no sea inferior al 10% de la superficie del local.-

Cuando la planta de los locales tenga un largo “a” mayor al duplo de su ancho “b” y el vano se ubique en uno de los lados menores, o en uno de los lados mayores pero más próximo al lado menor que al centro del lado mayor, el porcentaje indicado en el párrafo anterior se elevará al 15%.-

ARTICULO 161º.- Iluminación de Locales de Permanencia Transitoria:

a) Formas de Iluminación:

Los locales de permanencia transitoria deben recibir iluminación directa de patios secundarios o cenital.-

Se podrá autorizar en locales que por razones de proyecto no puedan satisfacer parcial o totalmente los requerimientos de iluminación natural, se complemente o reemplace la misma con iluminación artificial, siempre que se logre igual nivel y calidad que la requerida originalmente.-

b) Superficie de Iluminación:

Los locales de permanencia transitoria recibirán iluminación natural por vanos cuya superficie no sea inferior al 8% de la superficie del local.-

Cuando la planta de los locales tenga un largo “a” mayor al duplo de su ancho “b” y el vano se ubique en uno de los lados mayores pero más próximo al lado menor que al centro del lado mayor, el porcentaje indicado en el párrafo anterior se elevará al 10%.-

ARTICULO 162º.- Obligatoriedad  de Iluminación Eléctrica:

Se establece la obligatoriedad de contar con iluminación eléctrica en los siguientes casos:

a) En el exterior de los edificios que enfrenten vías públicas.-

b) En todos los locales interiores de los edificios destinados a sanidad, mediante bocas alternadas provenientes de circuitos independientes.-

c) En los medios de circulación y salida, y en las escaleras de los edificios públicos o de viviendas multifamiliares, debiendo ser accionables mediante pulsadores automáticos.-

ARTICULO 163º.- Formas de Ventilación de Locales:

Se define como formas de ventilación de locales, las siguientes:

a) Directa: mediante vanos en los cerramientos laterales que comuniquen directamente con los patios que sirvan de fuente de ventilación natural.-

Se admitirá también cuando los vanos comuniquen a través de galerías con los patios siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

1.- su ancho no debe ser superior a la altura del local.-

2.- el nivel inferior de su dintel debe ser igual o superior al del vano.-

3.- En caso de tener cerramiento al patio, estos deben dejar un 50% como mínimo de la superficie que resulte de multiplicar el ancho por el alto de la galería.

b) Cenital: mediante aventanamientos en los techos de los locales o a través de claraboyas que cuenten con persianas laterales.

c) Por conductos:  Mediante tuberías prefabricadas de caras internas lisas. Deben comunicar con el local directamente o mediante una abertura regulable de sección no inferior a la del conducto, ubicado en ambos casos en el tercio superior del local. Su primer tramo de salida podrá ser horizontal hasta una longitud de 1,50m. el resto será vertical o inclinado no más de 45º respecto a esta dirección. Su remate se elevará a no menos de 0,80m. por sobre techos intransitables, o 1,80m. por sobre azoteas transitables, y en su boca, que deberá estar expuesta a los cuatro vientos, permanecerá constantemente abierta.

Los locales de superficie mayor de 20m2. y los ubicados en sótanos, que ventilen sólo de esta forma, deberán dispones de dos conductos convenientemente distribuidos.

d) Mecánica: Mediante instalaciones eléctricas de inyección y/o extracción de aire.

ARTICULO 164º.- Ventilación de locales de Permanencia Prolongada.-

a) Formas de Ventilación:

Los locales de permanencia prolongada deben recibir ventilación directa de patios principales. En locales comerciales, industriales y en cocinas, se admitirá ventilación cenital. En todos los casos debe procurarse obtener, mediante la disposición de vanos, el máximo barrido y la ventilación cruzada del local.

Se podrá autorizar en locales que por razones de proyecto no puedan satisfacer parcialmente los requerimientos de ventilación natural, directa o cenital, se complemente la misma con ventilación mecánica, siempre que se logre igual nivel y calidad de aireación que la requerida originalmente.

b) Superficies de ventilación:

Los locales de permanencia prolongada recibirán ventilación natural por vanos cuyas superficie no sea inferior al 10% de la superficie del local.

ARTICULO 165º.- Ventilación de locales de Permanencia Transitoria

a) Formas de ventilación:

Los locales de permanencia transitoria deben recibir ventilación directa de patios secundarios, cenital o por conducto.-

Se podrá autorizar en locales que por razones de proyectos no puedan satisfacer parcial o totalmente los requerimientos de ventilación natural, se complemente o reemplace la misma con ventilación mecánica, siempre que se asegure igual nivel y calidad de aireación que la requerida originalmente.-

b) Superficie de Ventilación:

Los locales de permanencia transitoria recibirán ventilación natural por vanos o conductos cuya superficie no sea inferior al 8% de la superficie del local.-

ARTICULO 166º.- Obligatoriedad de Ventilación Mecánica

Se establece la obligatoriedad de contar con ventilación mecánica en los siguientes casos y con los siguientes requerimientos:

a) En los locales destinados a Servicios de Salubridad de uso público y en los locales donde la naturaleza masiva de la ocupación o el tipo de actividad a desarrollar involucre contaminación de la atmósfera con olores, polvos, humos, gases, vapores u otras impurezas nocivas, peligrosas o tóxicas. Se debe asegurar una renovación de 10 volúmenes por hora, mediante dos equipos de funcionamiento alterno.-

b) En los locales destinados al almacenaje o manipuleo de sustancias explosivas o inflamables se debe asegurar una renovación de 5 volúmenes por hora, mediante dos equipos de funcionamiento alterno.-

CAPITULO XXX

Vinculación y egreso de locales

ARTICULO 167º.- Criterio Básico

Para el normal desenvolvimiento de las actividades que se desarrollen en el interior de un edificio, así como la rápida evacuación del mismo, cada uno de sus locales y unidades de uso, y en el edificio como conjunto, satisfacerán los requerimientos de medios de vinculación y egreso que se establecen en el presente capítulo.-

ARTICULO 168º.- Medios de Vinculación y Egreso

a) Definición:  se considerarán medios de vinculación y egreso a: puertas, corredores, escaleras, rampas, ascensores y vestíbulos.-

b) Generalidades:

Cada unidad de uso independiente tendrá acceso a la vía pública, ya sea en forma directa o a través de un medio de egreso compartido. Se permitirán medios de egreso compartido en el caso de unidades de uso distintos, siempre que los mismos no sean incompatibles, a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

Los medios de egreso se proyectarán a través de líneas naturales de libre trayectoria. En caso de que no puedan ser fácilmente discernidos, se señalizará su recorrido de evacuación mediante referencias cuya ubicación, tamaño y características, deberán ser aprobadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Todo punto de un edificio que se desarrolle a nivel del espacio exterior o a un desnivel no mayor a 0,60m., no deberá distar más de 40m. de recorrido de una puerta reglamentaria de egreso. Todo punto de un edificio que se encuentre a otros niveles, no deberá distar más de 25m. de recorrido de una escalera o rampa reglamentaria de egreso.-

c) Dimensionado:

Los medios de Vinculación y egreso se dimensionarán de acuerdo a los anchos mínimos especificados en el presente Capítulo.-

En los casos en que el ancho mínimo dependa del número potencial de ocupantes de los espacios a cuya evacuación sirva, dicha cantidad se calculará de acuerdo a los siguientes índices:

Guardacoches colectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ocupante cada 30m2.

Viviendas, establecimientos industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ocupante cada 12m2.

Oficinas, bancos, clínicas, hoteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1       “          “     8m2.

Comercios, restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1       “          “     3m2.

Edificios educacionales y religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1       “          “     2m2.

Salas de espectáculos con asientos y salones de bailes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1       “          “     1m2.

Salas de espectáculos sin asientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4       “          “     1m2.

En los casos de usos no mencionados expresamente, los mismos serán encuadrados por similitud a los explicitados.-

En los casos de edificios con sectores destinados a distintos usos, se calculará el número de ocupantes en forma discriminada y acumulativa.-

La determinación del destino asignado a los locales y su encuadramiento en el caso de usos con índices no explicitados será verificada y eventualmente alterada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en función de la ubicación y relación funcional de los mismos.-

ARTICULO 169º.- Puertas.-

A los efectos de los medios de vinculación y egreso, se considerarán puertas a todos los vanos ubicados al ras del piso, tengan o no elementos de cerramiento.-

a) Generalidades:

Las puertas abrirán en forma de no reducir en ancho ni obstaculizar la libre trayectoria de otros medios de vinculación y egreso. Tampoco podrán tener salida a través de escaleras o rampas, sino a los descansos o relleno de las mismas.-

Su altura libre de paso, no será inferior a 2,00m.

b) Dimensiones:

El ancho mínimo de las puertas, será calculado de acuerdo a las siguientes prescripciones. En todos los casos se considerará la superficie o la cantidad de ocupantes a las cuales sirve para evacuar de acuerdo a las líneas naturales de libre trayectoria.-

Puertas de espacios que no alberguen más de 50 ocupantes:

| UBICACIÓN | Superficie a la cual | evacua |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menos de 6m2. | de 6m2 a 20m2. | más de 20m2. |
| Interior a unidad |  |  |  |
| de Uso | 0,60m. | 0,70m. | 0,80m. |
| De egreso de unidad |  |  |  |
| de Uso | 0,70m. | 0,80m. | 0,90m. |

Puertas de espacios que alberguen más de 50 ocupantes:

Para los primeros 50 ocupantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se preverán 2,0 cm. por ocupante

Para los 50 ocupantes subsiguientes. . . . . . . . . . . . . . . .  “        “         1,0 cm.   “         “

Para los 400 ocupantes subsiguientes . . . . . . . . . . . . . . . “        “         0,9 cm.   “         “

Para los 1000 ocupantes subsiguientes. . . . . . . . . . . . . . “        “         0,7 cm.   “         “

Para los restantes ocupantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “       “          0,5 cm.   “         “

c) Distribución:

El ancho total exigido de las puertas de egreso podrá ser distribuido en dos o más grupos, siempre que ninguno sea inferior a la cuarta parte del ancho total y todos cuenten con similares condiciones de visibilidad.-

Cada grupo podrá ser dividido en dos o más puertas, siempre que ninguna sea menor a 1,00m. de ancho.-

Todo espacio que supere los 500 ocupantes, deberá disponer por lo menos de dos puertas o grupos de puertas de egreso, distanciadas entre sí lo más posible, y con similares condiciones de visibilidad y accesibilidad.-

d) Puertas giratorias:

Se admitirá el uso de puertas giratorias como puertas exigidas de egreso, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- que el espacio al cual evacue no pueda albergar más de 200 ocupantes;

- que esté ubicada junto a otras puertas reglamentarias de abatir;

- que su diámetro no sea inferior a 1,60m.;

- que no tenga cristales de espesor inferior a 6mm.;

- que su velocidad de rotación no exceda las 15 vueltas por minuto;

Cumplidos los requisitos antedichos, se podrá computar su radio como ancho de salida, hasta un 30% del ancho total exigido.-

e) Puertas corredizas:

Se admitirá el uso de puertas corredizas siempre que las mismas no superen el 40% del ancho total exigido.-

f) Salidas de vehículos:

Las salidas de vehículos, tengan o no elementos de cerramiento, se dimensionarán en función de los tipos de vehículos previsibles y con un ancho mínimo de 2,40m.

Podrán desarrollarse en forma paralela a otro medio de egreso, debiendo preverse para su diferenciación, en el caso de guardacoches colectivos, la presencia de baranda o situarse por debajo del otro egreso de 0,12m. a 0,18m.

En el caso de predios de esquina, deberán alejarse de la ochava reglamentaria no menos de 10m.

ARTICULO 170º.- Corredores.

A los efectos de los medios de vinculación y egreso, se considerarán corredores a todos los espacios cubiertos o semicubiertos, que cumplan función de conexión entre otros espacios.-

a) Generalidades:

Todo corredor que constituya un medio exigido de egreso, deberá proyectarse de acuerdo a la línea natural de libre trayectoria, de forma que conduzca directamente a las puertas, escaleras, rampas o vestíbulos exigidos de salida.-

b) Dimensiones:

Sus anchos mínimos serán calculados en función de los espacios a los cuales sirve para evacuar, de acuerdo a los requerimientos especificados para las puertas. Por lo tanto no podrán ser nunca inferiores a los medios de egreso desde los cuales conduce, para conformar un sistema integrado de evacuación.-

c) Distribución:

El ancho total exigido de los corredores de egreso, podrá ser distribuido en dos o más corredores, siempre que ninguno sea inferior a 1,00m. ni a la cuarta parte del ancho total, y todos cuenten con similares condiciones de visibilidad y accesibilidad.-

d) Circulación en locales con filas de asientos:

1.- Cantidad de asientos: se admitirá un máximo de 21 asientos por fila en caso de haber una sola circulación lateral, y un máximo de 24 asientos por fila en caso de haber doble circulación lateral.-

2.- Ancho mínimo de pasillo entre filas de asientos:

- con una sola circulación lateral y un máximo de 8 asientos 0,45 m.

- con una sola circulación lateral y un máximo de 12 asientos 0,50 m.

- con doble circulación lateral y un máximo de 16 asientos 0,45 m.

- con doble circulación lateral y un máximo de 24 asientos 0,50 m.

3.- Ancho mínimo de circulaciones laterales:

Será calculado en forma acumulativa en el sentido de la evacuación, a razón de 0,60 cm. por espectador, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 0,80m.

e) Circulación en tribunas:

En el caso tribunas, se preverán elementos para ordenar la circulación del público y contención de avalancha. Su disposición y características así como el proyecto general de la tribuna, quedarán sujetos a aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cuyo efecto se presentará un anteproyecto para su aprobación antes de la presentación definitiva.-

ARTICULO 171º.- Escaleras y Rampas:

a) Generalidades:

Todo edificio que se desarrolle, total o parcialmente, a diferentes niveles que su espacio exterior, deberá contar con escaleras o rampas como medio exigido de egreso.-

Las mismas serán de material incombustible, y deberán proyectarse de acuerdo a la línea natural de libre trayectoria, de forma que conduzcan directamente a los corredores, vestíbulos y puertas de salida, con los cuales constituirá un sistema integrado de evacuación.-

Los rellanos y descansos se considerarán parte integrante de las escaleras y rampas, las que deberán desarrollar entre parapetos o barandas fuertemente afirmadas, de altura no inferior a 0,80m.-

Deberán contar, por lo menos en uno de sus lados, con baranda o pasamanos, cuya altura estará por sobre el solado de tránsito, entre 0,80 m. y 1,00m.

b) Dimensiones:

b.1) Superficie:

Se considerará superficie computable, la de su proyección horizontal, incluidos los rellanos o descansos intermedios. Se podrá adicionar la superficie de los rellanos situados a nivel de los pisos, hasta un ancho igual a la escalera o rampa.-

Se estipula como superficie mínima, la necesaria para alojar a los ocupantes del piso inmediato superior. A tal efecto, su capacidad se calculará a razón de 1 persona cada 0,25m2.

Cuando la cantidad de ocupantes esté comprendida entre 101 y 200 personas, el excedente de 100 podrá estar contenido en la superficie no computable de los rellanos situados a nivel del piso.-

b.2) Ancho:

Los anchos serán uniformes en los tramos entre pisos, y no podrán disminuir en el sentido de la evacuación.-

En ningún caso, estos anchos serán inferiores a los de los corredores o puertas desde los cuales conduce, para conformar un sistema integrado de evacuación.-

Si el pasamanos sobresalen más de 10cm. de los paramentos laterales, se deberá deducir el exceso de dicha dimensión.-

En caso de servir exclusivamente a espacios descubiertos no destinados a uso público o masivo, el ancho mínimo podrá ser 0,60m.

b.3) Descansos:

Los descansos tendrán un ancho no inferior al 75% del ancho de la escalera o rampa, pero sin obligación de rebasar 1,00m.

b.4) Altura de paso:

La altura libre de paso no será inferior a 2,00m.

b.5) `Otras características particulares de las escaleras:

Las medidas de la pedada y alzada, se medirán sobre la línea de huella, la cual correrá paralela al desarrollo interior, a una distancia igual a la mitad del ancho de la escalera, pero no mayor a 0,60m.

Las dimensiones de todas las pedadas y alzadas de un tramo, medidas sobre la línea de huella, serán iguales entre sí, y se dimensionarán según las siguientes fórmulas:

pedada = de 25cm. a 30cm.

Alzada  = de 15cm. a 18cm.

En el caso de las escaleras que admitan un ancho mínimo inferior a 0,80m., podrán dimensionarse:

pedada mínima = 20cm.

Alzada mínima  = 20cm.

Se admitirán escaleras con tramos curvos, siempre que en la línea de huella cumplan con las prescripciones especificadas, y junto a su parte más crítica ( desarrollo interior), no más de 4 pedadas tengan 12cm. como mínimo, y las restantes aumenten progresivamente hasta alcanzar la dimensión normal.-

b.6) Otras características particulares de las rampas:

No podrá tener tramos curvos. Su pendiente máxima será del 12%, y su solado antideslizante.-

c) Distribución:

La superficie  y el ancho total exigido de las escaleras o rampas, podrá ser distribuido en dos o más de ellas, siempre que ninguna tenga un ancho inferior al de los corredores o puertas desde los cuales conduce, ni la cuarta parte del ancho total exigido, y todas cuenten con similares condiciones de visibilidad y accesibilidad.-

Todo edificio que supere los 200 ocupantes por piso, deberá contar por lo menos con dos o más escaleras o rampas de egreso, las que cumplirán las especificaciones del párrafo anterior, y distanciarse entre sí lo más posible.-

d) Escaleras Marineras:

Se admitirá el uso de escaleras verticales o semiverticales tipo marineras, para acceso a sectores no habitables (azoteas inaccesibles, techos, tanques, etc.).

Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad, distanciarse de 0,15m. a 0,20m.de los muros, y estar constituidos por barrotes de hierro de diámetro inferior a 16mm., separados entre sí de 0,25m. a 0,35m.

e) Escalones en Puertas y Corredores:

Se admitirá su uso de acuerdo a las siguientes prescripciones:

- deberán estar en coincidencia con puertas, o alejarse de ellas no menos de 1,00m.;

- podrán agruparse en pequeños tramos;

- deberán alejarse de otros escalones, pequeños tramos, escaleras y rampas, no menos de 1,00m.

- sus alzadas deberán tener entre 12 y 18 cm.

- en caso de estar en medios exigidos de salida, se facilitará su visualización mediante cambios de color de los solados de los distintos niveles, o del escalón correspondiente, o mediante cualquier otro recurso que resulte apropiado a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 172º.- Ascensores

Los edificios que tengan niveles habitables a más de 12m. de altura con respecto a la vía pública, deberán estar provistos de ascensores, cuya capacidad será determinada en función del uso previsto, por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

Los edificios destinados a hospitalización que tengan niveles habitables a más de 6m. de altura con respecto a la vía pública, deberán prever ascensores o rampas reglamentarias.-

ARTICULO 173º.- Vestíbulos

Los ambientes destinados a espectáculos públicos, deberán contar con un vestíbulo previo con capacidad para albergar el total de espectadores, a razón de 6 personas por cada m2.-

CAPITULO XXI

Construcción de Zanjas, pozos y sótanos

ARTICULO 174º.- Para la construcción de zanjas, pozos, sótanos, etc., deberá solicitarse el permiso correspondiente, indicando los trabajos a realizarse y presentar planos y detalles que para cada caso requiera la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 175º.- Los cimientos de los muros de sótanos tendrán una profundidad mínima de cuarenta (40) centímetros y los muros de revestimiento un espesor en elevación que se calculará en base a las cargas verticales y al empuje lateral de las tierras, si lo hubiera.-

ARTICULO 176º.- El muro principal del sótano irá arrimado a un tabique que puede ser de ladrillo común en panderete al cual se le aplicará una aislación asfáltica u otra de eficacia similar.-

ARTICULO 177º.- Los paramentos verticales de los sótanos distarán de los muros próximos una medida mínima igual a la diferencia de nivel entre la cimentación de los mismos y el fondo de las excavaciones a realizarse. Esta obligación podrá se reemplazada por obras capaces de resistir el empuje de la tierra.-

ARTICULO 178º.- No se permitirá ninguna excavación para zanjas a lo largo de un muro o próximo al mismo, debiendo hacerse a una distancia mínima de 0,80m., con los recaudos necesarios para evitar perjuicios a terceros.-

CAPITULO XXXII

Obras de Salubridad

ARTICULO 179º.- Dentro de la zona servida por la red cloacal de Obras Sanitarias de la nación, las construcciones de instalaciones de salubridad estarán sujetas a las disposiciones e inspecciones de dicha repartición a los efectos de evitar superposición de funciones.-

ARTICULO 180º.- Dentro de la zona servida por la red de provisión  de agua fuera del radio cubierto por la red cloacal, en todo edificio nuevo que se construya o en los existentes en que se ejecuta ampliaciones o refacciones de cierta importancia, será obligatoria la construcción de instalaciones de salubridad, incluyendo cámaras o fosas sépticas a las cuales deberán dirigirse todas las aguas servidas del edificio, sin excepción. En el plano de planta generas se marcará la ubicación de los artefactos a instalarse y el trazado de las cañerías principales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º.-

ARTICULO 181º.- Los desagües pluviales serán en todos los casos independientes de las aguas servidas y se dirigirán directamente a la vía pública sin pasar por la fosa o cámara séptica.-

ARTICULO 182º.- Las dimensiones de las fosas o cámaras sépticas serán fijadas en cada caso de acuerdo al número máximo de usuarios calculados de acuerdo a lo indicado en el artículo 168. Los coeficientes a adoptar serán de 250 litros por persona cuando el número de las mismas no pase de diez; de 200 litros por persona cuando este número esté comprendido entre 10 y 15 y 150 litros por cada persona para mayor cantidad.-

ARTICULO 183º.- La altura del líquido dentro de la fosa o cámara séptica será por lo menos de 1,00m.(un metro) y de 3,00m.(tres metros) como máximo, debiendo quedar entre el nivel superior del líquido y la cara inferior de la cubierta de la fosa un espacio libre de 20cm.(veinte centímetros) como mínimo.-

ARTICULO 184º.- Los conductos de entrada o salida de las aguas servidas a la fosa o cámara séptica, deberá quedar sumergida en el líquido por lo menos treinta (30) centímetros a los efectos de evitar movimientos del mismo, mediante la colocación de caños en forma “T”.-

ARTICULO 185º.- Las cámaras serán prefabricadas o construidas en mampostería hidráulica de treinta (30) centímetros de espesor o de hormigón armado de 0,10m. de espesor, perfectamente revocado en todo su interior, de forma de preservar toda filtración al exterior. El cierre se hará con una losa de hormigón armado con tapa y contratapa de acceso a cierre hermético.-

ARTICULO 186º.- Todos los edificios y sus terrenos circundantes serán convenientemente tratados para permitir el escurrimiento de las aguas de lluvias hacia la vía pública en la cantidad que no pueda ser absorbidas por el terreno natural.-

ARTICULO 187º.- Las aguas pluviales provenientes de techos, azoteas o terrazas serán conducidas de forma que no caigan sobre la vía pública ni predios linderos.-

ARTICULO 188º.- No se permitirá la refacción de ningún edificio existente construído con caída de aguas pluviales a la vía pública sino a condición de su modificación para evitar esta anormalidad.-

ARTICULO 189º.- En general, todas las instalaciones de desagües cloacales, desagües pluviales y provisión de agua fría o caliente, será construida de acuerdo a las disposiciones contenidas en los reglamentos de Obras Sanitarias de la Nación.-

CAPITULO XXXIII

Servicios Sanitarios

ARTICULO 190º.- Todo edificio deberá contar con las instalaciones mínimas que se detallan en el presente capítulo. A dichos efectos el número de ocupantes se calculará en función de los índices especificados en el artículo 168.

ARTICULO 191º.- En caso de viviendas familiares, se preverá como mínimo, la existencia de 1 (un) lavatorio, 1(un) retrete y 1(una) ducha por cada 10 personas.-

ARTICULO 192º.- En los edificios no residenciales, se discernirá de acuerdo al destino:

a) usuarios de permanencia prolongada (empleados de oficinas o comercios, operarios de industrias, alumnos de escuelas), y usuarios de permanencia transitoria pero con simultaneidad de uso ( espectadores de cines, etc.).Para los mismos se preverá:

1 retrete, si son de 1 a 10 personas;

2 retretes, si son de 11 a 25 personas;

3 retretes, si son de 26 a 45 personas;

4 retretes, si son de 46 a 70 personas;

5 retretes, si son de 71 a 100 personas;

agregando 1 retrete por cada 30 personas o fracción, a partir de 101 y hasta 400 personas; agregando 1 retrete por cada 50 personas o fracción, a partir de 401 personas.-

b) usuarios de permanencia transitoria ( asistentes a salas de bailes, etc.). Para los mismos se preverá la mitad de los requerimientos especificados en el inciso a).-

c) público de permanencia esporádica. Sólo será obligatorio prever servicios en el caso de establecimientos destinados al consumo de comidas o bebidas. Para los mismos se preverá la mitad de los requerimientos especificados en el inciso a).-

ARTICULO 194º.- Cuando el total de retretes requeridos según el artículo 4º sea mayor a uno, deberá ser fraccionado en dos conjuntos destinados a hombres y mujeres respectivamente. La proporción de artefactos que corresponda a cada uno, se establecerá según el destino del establecimiento, quedando la misma a revisión y aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 195º.- En todos los casos, deberá preverse la siguiente cantidad de lavatorios:

Para 1 a 2 retretes: 1 lavatorio;

Para 3 a 5 retretes: 2 lavatorios;

agregando 1 lavatorio para cada 4 retretes o fracción, a partir del 6º retrete.-

ARTICULO 196º.- En los conjuntos destinados a hombres, podrán reemplazarse hasta el 50% de los retretes por orinales.-

ARTICULO 197º.- En los casos del inciso a) del art.193 en que no sea requerido más de un retrete y exista una vivienda familiar anexa, se admitirá el uso de los servicios sanitarios de la vivienda, siempre que los mismos sean de fácil accesibilidad.-

CAPITULO XXXIV

Instalaciones electromecánicas e inflamables

ARTICULO 198º.- En todo edificio nuevo que se construye, o existente en el cual se introduzcan modificaciones de cierta importancia, las instalaciones electromecánicas y de provisión de gas se ajustarán en un todo a las disposiciones de los reglamentos técnicos correspondientes de cada repartición.-

ARTICULO 199º.- Los planos y solicitudes que se presenten para su conexión con la red de la empresa productora de la energía eléctrica deberán ser refrendadas por un instalador matriculado en esta comuna.-

Podrán ser matriculados:

a) Ingenieros civiles y electromecánicos.-

b) Los electrotécnicos con título habilitante.-

c) Los que sin estar incluidos en los incisos anteriores rindan un examen de competencia.-

d) Los inscriptos a la fecha.-

ARTICULO 200º.- Quedan excluidas de las presentes especificaciones las instalaciones que deriven a la prestación de servicios públicos: Usinas y Sub-estaciones de transformación, ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, estaciones de transmisión o recepción de radio, comunicaciones, etc. las cuales serán materia de estudios especiales.-

ARTICULO 201º.- Las chimeneas o conductos de humo podrán ser ejecutadas en albañilería de ladrillos, hormigón, tubos de cerámica, fibrocemento, hormigón comprimido, piedra u otro material similar, pobremente conductor de calor.-

ARTICULO 202º.- Toda chimenea para alta temperatura tendrá dispositivos especiales para intercepción de chispas, a cuyos efectos se considera “alta” temperatura cuando conduzca productos de la combustión con una temperatura superior a los 330ºC. (trescientos treinta grados centígrados.).-

ARTICULO 203º.- Las chimeneas para hogar, asadores, fogones de cocinas, estufas, etc. comunes en las viviendas familiares, podrán construirse con tubos de material cerámico, cemento, fibrocemento o similares, cuyas paredes tengan un espesor mínimo de dos (2) centímetros y sin necesidad de forrarlo con mezcla refractaria. La unión entre los distintos elementos, secciones o piezas se ejecutarán a enchufe.

ARTICULO 204º.- Los depósitos para líquidos combustibles, inflamables o explosivos, ya sean en la vía pública o dentro de las propiedades, deberán ser construidos en chapas de hierro abulonadas o remachados o de hormigón armado perfectamente impermeabilizado en su interior para evitar filtraciones.-

Deberán tener indicadores de nivel, tubo de ventilación a la atmósfera con boca provista de rejilla de seguridad de malla fina, tubo de carga y de aspiración y puertas de registro a cierre hermético.

ARTICULO 205º.- En general, cuando una chimenea o conducto de gases o vapores calientes de hogares, estufas, etc., se encuentran próximos a estructuras de madera u otro material fácilmente combustible, deberán tomarse todas las precauciones necesarias a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para evitar que los mismos puedan entrar en combustión espontánea por la proximidad del calor.-

ARTICULO 206º.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá autorizar, previo visto bueno del Departamento Ejecutivo, la ejecución de otro tipo de construcciones o instalaciones accesorias que no estén contempladas en el presente  Reglamento. Esta autorización no podrá contravenir las exigencias mínimas que él contempla.-

ARTICULO 207º.- Toda construcción clandestina que se ejecute después de la promulgación de este Reglamento y que no se ajuste a las disposiciones contenidas en el mismo, será demolida, sin perjuicio de las sanciones legales que le corresponda por esta violación.-

CAPITULO XXXV

Prevención de incendios

ARTICULO 208º.- Obligatoriedad.-

Los edificios públicos, comerciales, industriales, de enseñanza, transportes, espectáculos, garajes, etc., deberán cumplir las Prevenciones de Situación de Construcción que se indican en el presente Capítulo.-

La prevención de extinción Nº1, será obligatoria para todo edificio de más de 200m2. excepto que esté destinado exclusivamente a no más de dos unidades de vivienda, o de superficies menores destinadas a afluencia de público.-

La prevención de extinción Nº2, será obligatoria para todo edificio destinado de uso comercial o industrial, que pueda albergar más de 500 personas ( según índices del artículo 168) o tengan más de 1000 m2. de superficie cubierta.-

Los edificios indicados en el párrafo anterior, donde además se deposite o manipulen sustancias inflamables o explosivas deberán cumplir las prevenciones de extinción Nº 1 y Nº 2.-

La prevención de extinción Nº3 podrá ser exigida por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cuando la naturaleza o destino del edificio lo indique como necesario.-

En el caso de obras nuevas o de refacciones o ampliaciones de obras existentes, será de aplicación la totalidad de las prevenciones que correspondan.-

En el caso de edificios existentes, éstos deberán adecuarse a las normas dictadas en un plazo de 90 días. En los casos en que ésta adecuación sea imposible o sumamente dificultosa, los responsables de los mismos propondrán a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos otras medidas que sustituyan eficazmente a las que no se adopten, quedando a cargo de la Secretaría su aprobación, objeción o rechazo.-

ARTICULO 209º.- Prevenciones de situación:

a) Los espacios destinados a depósito de materiales combustibles, deberán organizarse en estibas de no más de 10 m2 cada una.

- Dichas estibas deberán contar con un camino de ronda que las rodee totalmente.-

- Se podrá prescindir parcialmente del camino de ronda, siempre que la profundidad de la estiba en el sentido correspondiente, no sea mayor a 2m.-

- En caso de estibas bajo techo, el punto más alto de las mismas deberá estar a no menos de 1,00m. del techo o cielorraso.-

b) Los espacios destinados a depósito o manipuleo de sustancias inflamables o explosivas deberán alejarse convenientemente de predios linderos, vías públicas y cualquier otro local destinado a la permanencia de usuarios.-

- Deberán estar rodeados por muros de mampostería de espesor no inferior a 0,30m., o tabiques de hormigón armado de espesor no inferior a 0,10m.-

- La altura de los paramentos, en caso de espacios descubiertos, no será nunca inferior a 2m. ni a la altura máxima de almacenaje.-

- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá determinar, en función de la peligrosidad, mayores espesores y alturas, así como distanciamientos mínimos.-

ARTICULO 210º.- Prevenciones Constructivas:

a) En lugares fácilmente identificables, próximos a la entrada de los edificios, deberán ubicarse llaves generales para cortar el suministro de energía eléctrica.-

b) Los aventanamientos y claraboyas cuya protección horizontal corresponda a espacios habitables, serán realizados en vidrio armado.-

c) En locales donde puedan producirse emanaciones de gases inflamables o explosivos, las llaves interruptoras de energía eléctrica deberán estar ubicadas por fuera del mismo, y los artefactos de iluminación serán del tipo blindado.-

d) Los locales donde se manipule sustancias altamente inflamables o explosivas ( estaciones de servicio, etc.), no podrán tener edificación superior, y deberán estar convenientemente separados de otros locales. Sus instalaciones, fijas o móviles, serán de material incombustible.-

e) Las cabinas de proyección y sus accesos serán de material incombustible.-

Los accesos serán de uso exclusivo y aislados de la circulación del público.-

ARTICULO 211º.- Prevención de extinción Nº1.-

Comprende la disposición de matafuegos o extinguidores, a razón de uno por cada piso, y por cada 200m2. de superficie o fracción.-

Deberán colocarse en lugares fácilmente visualizables y accesibles.

Deberán responder a la finalidad específica de su empleo (combustibles sólidos, líquidos o gaseosos) y su capacidad mínima será de diez litros para los de líquido o espuma y de cinco litros para los de gases o polvo seco.-

ARTICULO 212º.- Prevención de Extinción Nº2.-

Comprende los siguientes requerimientos:

a) Tanque de reserva ubicado por sobre la edificación, con una capacidad no inferior a 15 litros por metro cuadrado de superficie, ni a 10.000litros, y sin obligación de sobrepasar los 20.000 litros.-

b) La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá autorizar que se prescinda del tanque de reserva cuando el edificio cuente con tanque de agua para consumo general con capacidad suficiente y siempre que se cumplan los siguientes requisitos.-

La bajada de agua para consumo no deberá descender de un nivel inferior a la tercera parte del tanque (primer tercio inferior) a fin de asegurar el caudal necesario en caso de siniestro, conforme lo establece el inciso anterior.-

Se colocará una bajada especial para incendios que surtirá del agua del tercio inferior del tanque.-

c) La cañería de bajada para incendios, cualquiera sea el tanque que alimenta las bocas, será de 63,5 mm.-

d) Cada boca tendrá una válvula exclusa, pintada de rojo con rosca macho de paso capaz de conectar la manga del cuerpo de Bomberos de la ciudad. Las exclusas se colocarán a 1,20m. del nivel de piso y con una inclinación de cuarenta y cinco grados (45º) hacia abajo.-

e) Las distancias entre bocas en ningún caso serán mayores de cuarenta metros y el número será calculado en forma tal que desde las mismas pueda cubrirse la superficie total del local en caso de incendio.-

f) Para cada boca se habilitará una manguera de tela-lino con lanza y boquilla del tipo empleado por el cuerpo de Bomberos, de una longitud de treinta metros. Estos equipos se colocarán en soportes o vitrinas para facilitar su empleo inmediato.-

g) Los propietarios, usuarios, etc., de los edificios, son los responsables de que los elementos que se determinan en estas prevenciones estén constantemente en perfectas condiciones de uso.

ARTICULO 213º.- Prevención de extinción Nº3.-

Comprende la instalación de rociadores automáticos del tipo denominado “Aerosoles”, alimentados desde fuentes de agua elevada.-

CAPITULO XXXVI

Piletas de natación

ARTICULO 214º.- Para la construcción de piletas de natación, deberá solicitarse el permiso correspondiente, previa aprobación de Obras Sanitarias de la Nación.-

ARTICULO 215º.- Las piletas de natación se construirán alejadas como mínimo 0,60m. de ejes divisorios de predios. Contarán con la debida aislación hidrófuga, además de satisfacer los restantes requerimientos de Obras Sanitarias de la Nación.-

## DEFINICIONES

ACERA: Espacio de la calle o de obra vía pública, junto a la línea Municipal o de Edificación, destinado a tránsito de peatones.

ALERO: Elemento voladizo no accesible destinado exclusivamente para resguardo de vanos y muros.

ALTURA DE FACHADA: Altura permitida a las fachadas sobre el “Nivel Municipal”.

AMPLIAR: Aumentar la superficie cubierta o el volumen edificado.

BALCÓN: Elemento accesible y transitable, voladizo o no, techado o no, generalmente prolongación del entrepiso y limitado por un parapeto o baranda.

ENTREPISO: Estructura resistente horizontal.

ESTRUCTURA: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio.

GALERÍA: Corredor cubierto, abierto lateralmente.

GUARDACOCHES: Edificio o parte de él, cubierto, destinado a proteger vehículos de la intemperie.

LÍNEA DE EDIFICACIÓN: (L.E.) Línea señalada por la Municipalidad para edificar las construcciones en planta baja.

LÍNEA MUNICIPAL: (L.M.): Línea señalada por la Municipalidad para deslindar las vías o lugares públicos actuales o futuros.

LOCAL: Cada una de las partes cubiertas cerradas en que se subdivide un edificio.

LOCAL HABITABLE: El que sea destinado para propósitos normales de habitación, morada trabajo o permanencia continuada de personas con exclusión de lavaderos, cuartos de baño, retretes, despensas, pasajes, vestíbulos, depósitos y similares.

MARQUESINA: Alero sin puntos de apoyo.

NIVEL MUNICIPAL: Cota fijada por la Municipalidad para el nivel superior del cordón de la vereda en el punto que corresponda con el medio del frente.

OFFICE: Ante-comedor. ante-cocina.

-P-

PALIER:Descanso o rellano a nivel de los pisos.

PISO: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del solado o techo siguiente sobrepuesto.

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente para estacionar vehículos en tránsito.

-R-

RECONSTRUIR: Rehacer en el mismo sitio lo que antes estaba.

REFACCIONAR: Ejecutar obras de conservación.

REFORMAR: Alterar una edificación por supresión, agregación o reforma sin aumentar la superficie cubierta o el volumen edificado. Alterar una instalación.

-S-

SOLADO: Revestimiento del suelo natural o de un entrepiso.

SÓTANO: Piso situado bajo el nivel de suelo o solado de Planta Baja.

SUPERFICIE CUBIERTA EDIFICABLE: La que resulta de multiplicar el área del lote por un coeficiente que varía según la ubicación del lote, conocido como “Factor de ocupación total”.

SUPERFICIE CUBIERTA: Total de la suma de las superficies parciales de los locales, entresuelos, sección horizontal de los muros y toda superficie techada, tales como balcones, terrazas, cubierta, voladizos, pórticos, etc. que componen los pisos de un edificio con exclusión de aleros menores o iguales que 0,30m. cornisas y marquesinas.

SUPERFICIE EDIFICABLE: Porción de la superficie de terreno de un predio, que puede ser ocupado por un edificio “ Factor de ocupación de suelo”.

-T-

TABIQUE: Muro no apto para soportar cargas.

TRANSFORMAR: modificar mediante obras un edificio, a fin de cambiar su uso o destino.

VESTÍBULO: Local de paso o conexión de otros de destino definido.

VÍA PUBLICA: Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito por la Municipalidad e incorporado al dominio público.

Avenidas, calles, pasajes, plazas, parques u otros espacios libres.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE

FORMOSA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

REGLAMENTO GENERAL

DE

CONSTRUCCIONES

DECRETO - ORDENANZA  Nº 710 / 77

APROBADO POR DTO. PROVINCIAL  Nº 1741 / 77

FORMOSA, 29 DE JULIO DE 1977

ORDENANZA Nº: 1445

Expte. S-2142/84 del D.E. Expte. D-40/85 del HCD.-

FORMOSA: 22 NOV. 1985

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE FORMOSA

O R D E N A :

ARTICULO 1º).- MODIFICASE el Capítulo II del Reglamento General de Construcciones ( Decreto-Ordenanza Nº 710/77, el que quedará redactado de la siguiente manera:

CAPITULO II

DE LAS TRAMITACIONES

ART.2º) Toda persona que desee construir edificios nuevos, ampliar, modificar, refaccionar o demoler los ya construidos, hacer excavaciones para sótanos ó pozos, ó realizar otros trabajos de índole y efectos similares dentro del ejido municipal, deberá previamente solicitar el permiso correspondiente declarando los trabajos que proyecta realizar é indicando y acompañando la documentación técnica que se especifica en el presente Reglamento.-

Los edificios de propiedad fiscal, sean del Estado Nacional o Provincial estarán igualmente sujetos al cumplimiento de las exigencias del presente reglamento y tributarán los derechos que correspondiere.-

ART.3º).-3.1 - 	TRABAJOS QUE NO REQUIEREN PERMISO NI AVISO DE OBRA:

No se requiere solicitar permiso ni dar aviso de obra para ejecutar los siguientes trabajos, siempre que para su realización no se deba instalar en la acera depósitos de materiales, vallas provisorias ó andamios:

- Pintura general interior.-

- Renovación de carpintería interior.-

- Revoque interior de locales.-

- Servicios de limpieza.-

3.2 - 	TRABAJOS QUE REQUIEREN AVISO DE OBRA:

Se requiere dar aviso de obra, mediante nota firmada por el propietario del inmueble, para ejecutar los siguientes trabajos:

- Aceras y rebaje de cordón de pavimento.-

- Cielorrasos y pisos interiores.-

- Revoque y colocación ó cambio de revestimiento de fachada.-

- Limpieza y pintura de fachada; en caso que se encuentre sobre la línea municipal.-

- Cerco de frente y/o medianera.-

3.3 -	TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO DE OBRA:

Se requiere solicitar permiso de obra mediante nota firmada por el propietario del inmueble y un profesional matriculado y habilitado en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, adjuntando memoria descriptiva, croquis ilustrativo y presupuesto de obra, para la realización de los siguientes trabajos:

- Modificación y refacción de construcción existente que no implique aumento de la superficie cubierta o semicubierta.-

- Cambio ó reforma de estructura de techo.-

- Demolición total o parcial.-

- Colocación de toldos y marquesinas en la vía pública.-

ART. 4º) 	DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA SOLICITAR PERMISO DE OBRA PARA:

a) Construir edificación nueva.-

b) Ampliar, reconstruir ó reformar edificios existentes.-

A la solicitud de permiso de construcción entregada sin cargo por el Departamento Mesa de Entradas, se adjuntará certificación de estado de dominio del inmueble y determinación de línea y nivel expedido por el Departamento Catastro y Tierras Fiscales Comunales y cinco (5) juegos de copias de planos de obra.-

ART. 5º) 	PLANOS DE OBRA: Responderán a las siguientes especificaciones, pudiendo el Departamento Obras Privadas exigir otras cuando así lo estime necesario:

a) Elementos que los integran:

a.1) Carátula: Según croquis adjunto, indicar tipo de obra( construcción, refacción, ampliación) y tipo de uso previsto ( vivienda particular, comercio, industria, etc.)

Por ejemplo: “Construcción de vivienda particular”,

“Ampliación de local comercial”, etc.

Forma de Ejecución: “Por administración”, “por contrato único”, etc.

Indicar nombres y apellidos completos.

Nombre del barrio, según nomenclatura oficial.

Número correlativo de cada plano distinto.

Indicar el contenido del plano correspondiente

Por ejemplo: de arquitectura, de instalaciones eléctricas de estructura.-

Demoliciones parciales: Se señalará lo que debe demolerse. Ello podrá hacerse en planos separados, con indicación de plantas y cortes.-

Planilla de locales:  Ventilación é iluminación de los mismos. Detalle constructivo de escalera acotando medida de pedada y alzada.-

a.3) Plano de estructura en escala 1:100 donde se consigna: ubicación de las vigas, apoyos, sentido de carga en las losas, planilla de cálculo y detalles de cimientos.

a.4) Plano de electricidad: donde se consigne los circuitos, detalles de puesta a tierra y notas complementarias cumplimentando con las exigencias establecidas en el “Código de Especificaciones Técnicas para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” ( Ordenanza Nº 1385/85).-

A los efectos de obtener el Certificado Final de Obra se deberá adjuntar al legajo técnico gasista matriculado y habilitado por Gas del Estado y, en las zonas servidas por la Dirección de Suministro de agua Potable y Saneamiento Ambiental se adjuntará copias de planos de la instalación sanitaria aprobada por dicho organismo.-

b) ( Gratificación ) Léase: Graficación: En los planos se indicará en rojo las partes nuevas a construir, en negro las edificaciones existentes, declaradas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y en amarillo la superficie a demoler, utilizándose para ello el rayado convencional siguiente:

- Sin rayado - 	edificación a construir.

- Longitudinal - 	edificación existente declarada.

- Transversal -	edificación a demoler.

c) Plegado: Los planos podrán realizarse en láminas de cualquier tamaño, pero deberán plegarse en 0,19 m. x 0,31 m. para su encarpetado.-

ART. 6º).- 	6.1- PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA: Cuando la documentación satisfaga las exigencias de las reglamentaciones vigentes en la materia, el Departamento Obras Privadas la autoriza, previa intervención de otras reparticiones si correspondiere, dentro de los siguientes plazos:

Plazo máximo de autorización y liquidación de los derechos de construcción pertinentes : 15 días hábiles desde la fecha inicial del expediente.

Cuando para otorgar la autorización tuvieran que intervenir otras reparticiones, estos plazos se prolongarán a razón de 5 días hábiles por cada intervención de las distintas reparticiones.-

Estos plazos se interrumpen desde la fecha de cualquier notificación cursada al propietario y/o profesional responsable, hasta la comparencia en el expediente del interesado.-

6.2- Otorgamiento de permisos provisorios: Cuando, habiendo vencido los plazos indicados no se haya otorgado aún el permiso respectivo, el Departamento Obras Privadas podrá, a pedido del interesado, otorgar un permiso provisorio.-

Siempre que medien circunstancias que lo justifiquen y a pedido del interesado, el Departamento Obras Privadas puede otorgar permiso provisorio antes de finalizar los plazos fijados en 6.1.-

El otorgamiento de permiso provisorio se ejecutará sin perjuicio de disponer la demolición ó modificación de lo construído, si se detectara el no cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en la materia.-

Las obras iniciadas mediante Permiso Provisorio se consideran “sin permiso” si los derechos de construcción no se abonaran dentro de los 15 días hábiles a partir de su notificación.-

Los permisos provisorios son válidos únicamente por el plazo que para cada caso fije el Departamento Obras Privadas y se entregarán por escrito.-

ART.7º).- 	`Inexactitud en la documentación exigida: Si la documentación no estuviere completa ó presentara inexactitudes ó equívocos, el profesional será citado para que los aclare. Este trámite no lo exigirá de penalidades que pudieren.

En caso que debe modificarlos ó rehacerlos, deberá devolverlos corregidos dentro de los 10 días hábiles como máximo.-

Cuando sea necesario efectuar correcciones ó modificaciones en la documentación técnica, se deberá presentar nuevo juego de planos, sin tachaduras ó enmiendas, visadas por el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura.-

Se admitirá corregir la documentación técnica siempre y cuando no se afecte la claridad, limpieza y conservación de las mismas, debiendo en todos los casos ser autenticadas por el profesional y ratificadas por el propietario, cuando el Departamento Obras Privadas lo considere necesario.-

`ART.8º)		8.1-PAGO DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN: El Departamento Obras Privadas efectuará la liquidación de los derechos de construcción conforme lo establecen los Códigos Tributarios y Tarifario vigentes, los cuales serán abonados en la Dirección de Rentas quién le hará entrega de dos (2) juegos de copias de planos y una copia de la Resolución de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos autorizando la construcción.-

8.2-RECARGO POR INICIO DE OBRA CLANDESTINA: Si al momento del ingreso del expediente de construcción en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Departamento Obras Privadas detectará que la Obra ya se ha iniciado, automáticamente se aplicará un 20% de recargo sobre el monto total a abonar en concepto de derecho de construcción, sin perjuicio de disponer la Secretaría trabajos ejecutados, si los mismos no se ajustará a las reglamentaciones vigentes en la materia.-

ART. 9º).-	PLANOS CONFORME A OBRA: Una vez autorizados los planos y planillas de obra, no podrán introducirse modificaciones ó ampliaciones que afecten la estructura y aspecto funcional del edificio durante el transcurso de la obra, sin previa autorización del Departamento de Obras Privadas, para lo cuál deberá presentarse un croquis ilustrativo de las modificaciones a introducir respecto al plano original.-

Una vez finalizada la obra deberá presentarse el plano conforme a obra, en el cuál se consignarán todas las modificaciones introducidas en la obra más lo construído según el plano original, debiendo contener todos los elementos que conforman una presentación de norma.-

El ingreso del plano conforme a obra más el pago de los derechos de construcción que resulten por aumento de superficie cubierta, son requisitos indispensables para obtener el Certificado Final de Obra.-

Se admitirá la no presentación del plano conforme a obra cuando, a juicio del Departamento Obras Privadas las modificaciones introducidas en obra no resulten significativas respecto al plano original oportunamente autorizado.-

ART.10º).-	10.1- VISACION PREVIA: La visación previa significa la conformidad del Departamento de Obras Privadas con respecto al proyecto o anteproyecto de la obra, para la cual se requerirá permiso, certificando únicamente la validez del aspecto reglamentario del mismo, es decir índices de F.O.S., F.O.T., superficie, alturas, etc, pero no autoriza a ejecutar ningún tipo de trabajo.-

En el caso de que, con posterioridad al otorgamiento de una visación previa, se opere una modificación en la legislación municipal, provincial ó nacional que esté contra del proyecto ó anteproyecto visado, la visación previa quedará sin efecto en el momento que comience a regir la modificación promulgada según el plazo que se adopte en la Ordenanza ó Resolución respectiva.-

10.2- DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE: Para solicitar visación previa el profesional deberá presentar tres (3) copias de los planos correspondientes más una memoria descriptiva.-

Los planos se confeccionarán en escala 1:100 y de acuerdo a las siguientes exigencias:

a) Planta General- ubicación de la obra en el predio a construir.-

b) Planta de entre piso, acotando medidas de ambientes, patios y muros.-

c) Cortes necesarios para dar una idea exacta del edificio.-

d) Indicar destino de cada local.-

e)Indicar instalaciones especiales si los hubiere.-

Indicar: escala, nombre de calles perimetrales, medidas de la parcela, distancia del esquinero más próximo y número de manzana.-

Consignar otros detalles que sean de interés( ancho de calle, frente al lote a edificar).-

La flecha indicadora de la dirección norte deberá dirigirse siempre hacia el ángulo superior derecho.

Indicar la zona a que corresponde el predio según Código Urbanístico.-

Consignar el F.O.S. de la edificación final ( Art. 4º del Código Urbanístico).-

Consignar el F.O.T. de la edificación final (Art. 4º del Código Urbanístico).-

Consignar las superficies detalladas. Pueden agruparse las de pisos iguales.-

a.2) Planos de Arquitectura donde se consigna:

Planta Baja: En escala 1:100 como mínimo. Se harán constar los ejes divisorios. Los locales deberán ser designados y acotados. Se indicarán las medidas de las ochavas, si las hubiere, las de espesores de muros y salientes, la L.M., L.E., ejes medianeros y el cordón de vereda. Se consignarán las cotas de los solados con respecto al nivel de la vereda. Asimismo se indicarán las medidas de la parcela.-

Plantas restantes: ( pisos Altos, Entrepisos, Subsuelos): En escala 1:100 como mínimo. Se harán constar los ejes divisorios y las L.M. y L.E..- Los locales serán acotados y designados conforme a su destino. Se consignarán los espesores de muros y salientes.-

Planta de techos y azoteas: En escala 1:100 como mínimo. Se harán constar pendientes, vacíos de patios dependencia, chimeneas, salidas de escaleras, casilla de máquinas, tanques, conductores y parapetos; todos ellos debidamente acotados.-

Cortes: Se señalarán en las plantas, con letras mayúsculas, destacadas con respecto a las restantes leyendas. Se incluirán el menos dos y uno de ellos deberá interceptar la o las fachadas. Serán ejecutados en forma tal que resulte suficientemente explicativos, en escala 1:100 como mínimo. Cada rasante de solados, azoteas, terrazas, chimeneas y detalles será acotada con respecto a un plano de comparación ó nivel de vereda.-

Fachada: Serán dibujadas en escala 1:100 como mínimo. Deberán incluirse todas las que sean visibles desde la vía pública, y en caso de “edificios en torres” se presentarán todas las fachadas. Se indicarán los materiales y/o revestimiento a emplear.-

Cuando a criterio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la complejidad de la obra así lo requiera, ésta podrá exigir que se complete la documentación técnica con mayor cantidad de datos a fin de su cabal interpretación.-

ART.11º).- 	REGÍSTRESE, comuníquese y, oportunamente, ARCHÍVESE.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa el día veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.-